Пермский государственный технический университет
Научно-исследовательская часть
Центр регионального развития, инноваций и управления

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: pstucenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ВЕРЕЩАГИНСКИЙ РАЙОН

ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 2

| Руководитель проекта, начальник отдела генеральных планов, к. культурол. | А. А. Аношкин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |
| Главный инженер проекта | К. Л. Резанов |

Пермь 2010

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования территории | 1:25 000 | 3 |
|  | Схема ограничений. Схема комплексной оценки территории | 1:25 000 | 3 |
|  | Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. Схема границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи | 1:25 000 | 3 |
|  | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения | 1:5 000 | 3 |
|  | Пояснительная записка | - | 3 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы) | - | 2 |

Оглавление

3. Обоснование и перечень мероприятий по территориальному планированию	4

3.1. Развитие инфраструктуры и пространственной организации

территории	4

3.1.1. Планировочная структура и функциональное развитие территории сельского поселения	4

3.1.2. Жилищное строительство	6

3.1.3. Транспортная инфраструктура	7

3.1.4. Инженерная инфраструктура	8

3.1.5. Инженерная подготовка территории	12

3.2. Рациональное использование ресурсного потенциала	15

3.2.1. Охрана окружающей среды	15

3.2.2. Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов	25

3.2.3. Охрана объектов культурного наследия	28

3.3. Развитие человеческого потенциала	31

3.4. Экономическое развитие	36

3.4.1. Научные принципы и подходы	36

3.4.2. Обоснование вариантов экономического развития Зюкайского сельского поселения	39

3. Обоснование и перечень мероприятий по территориальному планированию

3.1. Развитие инфраструктуры и пространственной организации территории

3.1.1. Планировочная структура и функциональное развитие территории сельского поселения

Генеральным планом предусмотрено расширение селитебной территории сельского поселения, что происходит за счет перевода земель из сельскохозяйственных угодий в земли населенных пунктов. Зарезервирована зона для развития сельскохозяйственного производства, а также инвестиционная промышленная зона.

С точки зрения архитектурно-планировочных решений, предложенных генеральным планом, в Зюкайском сельском поселении формируются следующие зоны:

- Селитебная зона;

- Сельскохозяйственная зона;

- Зона промышленности;

- Зона рекреации и туризма.

Основную селитебную нагрузку несет поселок Зюкайка, в поселке формируется развитая инженерная, социальная и торговая инфраструктура. Поселок сохраняет функции административного центра.

Общественная зона

Основным общественным центром остается поселок Зюкайка, здесь рекомендуется размещение офисов фирм, а также офисов административных учреждений.

Отдельно стоящие здания объектов социального, делового и коммунального назначения включены в зону жилой застройки населенных пунктов.

Жилая зона

Основную селитебную нагрузку будет нести поселок Зюкайка. Размещение нового жилья предусматривается на территориях, прилегающих к существующей жилой застройке поселка.

Увеличение жилищного фонда предполагается за счет индивидуального жилья усадебного и коттеджного типа, а также малоэтажного строительства.

Промышленная зона

В промышленной зоне предусмотрено строительство промышленных предприятий, а также объектов ЖКХ возможно в данной зоне.

Зона рекреации и туризма

На территории поселения расположены садовые кооперативы, также относимые к зоне рекреации.

Сельскохозяйственная зона

Зона сельскохозяйственного производства формируется на территории сельскохозяйственных угодий в центральной части поселения. В данной зоне предусмотрена территория для размещения поддерживающих производств и фирм, входящих в сельскохозяйственный кластер. В сельском поселении формируется инвестиционная зона для развития сельского хозяйства, предполагаемое использование земельных ресурсов – выращивание сельскохозяйственных культур, молочно-товарное животноводство.

3.1.2. Жилищное строительство

В настоящее время жилищная обеспеченность в Зюкайском сельском поселении составляет 5 м2 на человека. Генеральным планом предусмотрено увеличение жилищной обеспеченности до 30 м2 на человека.

Увеличение жилого фонда предусмотрено за счет застройки усадебного типа, комфортабельных сельских коттеджей, а также многоквартирных малоэтажных домов.

Таблица 3.1.1. Жилищный фонд

| Показатель | Единица измерения | 2020 г. | 2027 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| численность населения | тыс. чел | 6,7 | 6,7 | 6,8 |
| средняя жилищная обеспеченность | м2 общ. площади на чел. | 15 | 20 | 30 |
| жилищный фонд | тыс. м2 | 100 | 134 | 204 |
| среднегодовой объем строительства* | тыс. м2 | 6,8 | 6 | 6,8 |

* - с учетом ежегодной убыли жилищного фонда – 1%

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

Территории для нового жилищного строительства выделяются в черте населенных пунктов, территории, высвобождающиеся в результате сноса ветхого жилья, также застраиваются.

3.1.3. Транспортная инфраструктура

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус, автобусные маршруты обеспечивают связь поселения с городом Верещагино.

На расчетный срок не предполагается увеличение пассажиропотока по поселению.

Таблица 3.1.2. Показатели транспортной отрасли Зюкайского сельского поселения

| Показатель | Единица измерения | Прогноз на первую очередь (2020) | Прогноз на расчетный срок (2034) |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров (автобусные перевозки) | тыс. чел. | 990 | 1017 |
| Пассажирооборот | тыс. чел./км. | 177 | 182 |

Дорожная сеть Зюкайского сельского поселения обеспечивает сообщение всех населенных пунктов поселения, рекреационных и промышленных зон, как внутреннее, так и внешнее. Сложившаяся дорожная сеть является достаточной и не требует расширения на расчетный срок.

Показатель текущего ремонта дорожной сети Зюкайского сельского поселения на расчетный срок: в среднем 0,5 км. ежегодно.

Хранение транспортных средств предусматривается на личных придомовых участках.

Таблица 3.1.3. Расчет потребности в сооружениях и устройствах для хранения и обслуживания транспортных средств

| Наименование показателя | Норматив | Показатель на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Расчетное число индивидуальных личных автомобилей (ед.) | 300 на 1 тыс. жителей | 2070 |
| Гаражи и стоянки для постоянного хранения автомобилей (машиномест) | 90% от расчетного числа автомобилей | 1863 |
| Станции технического обслуживания (ед.) | 1 на 200 автомобилей | 10 |

Развитие железнодорожного, внутреннего водного транспорта на территории поселения не планируется.

3.1.4. Инженерная инфраструктура

Таблица 3.1.4. Обеспеченность поселения инфраструктурой

| Населенный пункт | Наличие коммунальной инфраструктуры | Характеристика жилищного фонда |
| --- | --- | --- |
| п. Зюкайка | централизованное водоснабжение, канализация, централизованное теплоснабжение, централизованное электроснабжение, газоснабжение | малоэтажный жилищный фонд, жилье усадебного типа, многоэтажная застройка |
| п. Кукетский | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилищный фонд, жилье усадебного типа |
| д. Салтыково | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилищный фонд, жилье усадебного типа |
| д. Захарята | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилищный фонд, жилье усадебного типа |
| Другие н. п. | централизованное электроснабжение | жилье усадебного типа |

Генеральным планом предусматривается 100% обеспечение жилой застройки п. Зюкайка, п. Кукетский, д. Салтыково, существующей и проектируемой, водоснабжением и водоочисткой.

Проектируется хозяйственно-питьевая система водоснабжения. Источники водоснабжения – подземные. Для уточнения запасов подземных вод необходимо проведение разведки водоносного горизонта. На всех водозаборных сооружениях необходима организация сплошных ограждений и зон строгого режима.

Расход воды в жилом секторе принят в соответствии с удельными среднесуточными нормами водопотребления по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети». Удельная норма хозяйственно-питьевого водопотребления принимается 270 л/сут.

Таблица 3.1.5. Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения Зюкайского сельского поселения

|  | Кол-во населения, тыс. чел. | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Максимальный расход воды, м3/сут. | Максимальный часовой расход м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зюкайское сельское поселение |
| Водопотребление | 6,8 | 1863 | 2235,6 | 145,3 |
| Непредвиденный расход воды | - | 186,3 | 223,6 | 14,5 |
| Итого | 6,8 | 2049,3 | 2459,2 | 159,8 |

Для нужд сельскохозяйственного производства рекомендован поверхностный водозабор. Забор воды на поливку улиц и зеленых насаждений также рекомендуется производить из естественных источников воды, расположенных на территории населенных пунктов.

Система водоснабжения сельского поселения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная система – низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на расчетный срок принимаются максимальное количество одновременных наружных пожаров в сельском поселении – 1, расход воды на один наружный пожар – 10 л/с.

Намечается хранение трехчасового пожарного запаса воды в подземных резервуарах чистой воды, запасы воды на пожаротушение также проектируются рядом с объектами социальной сферы.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны у каждой скважины принимается равным 50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Расходы сточных вод от сельского поселения приведены в таблице ниже. При определении расходов водоотведение принято равным водопотреблению. Неучтенные расходы приняты в количестве 5( от расхода сточных вод от населения.

Таблица 3.1.6. Водоочистка  Зюкайское сельское поселение

|  | Кол-во населения, тыс. чел. | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Максимальный расход воды, м3/сут. | Максимальный часовой расход м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зюкайское сельское поселение |
| Водопотребление | 6,8 | 1863 | 2235,6 | 157,4 |
| Непредвиденный расход воды | - | 93,2 | 111,8 | 7,9 |
| Итого | 6,8 | 1956,2 | 2347,4 | 165,3 |

Очистка стоков поселка Зюкайка осуществляется на существующих биологических очистных сооружениях, на расчетный срок предусмотрена их реконструкция

Водоочистка остальных населенных пунктов предусматривается за счет автономных очистных сооружений: септиков, аэротенков, биофильтров и т.п. (торговые марки Topas, ТополВатер, БИОКСИ и др). Автономные очистные сооружения глубокой биологической очистки разрушают микроорганические вещества, содержащиеся в жидких отходах, на выходе получаются техническая вода и ил. Очищенная вода отводится в ливневую канаву, дренаж или накопительную емкость (в последнем случае может использоваться для целей поливки), ил сливается в дренаж либо используется в качестве удобрения. Сроки и объем строительство определяются владельцами зданий и сооружений, обеспеченных водоснабжением.

Проектом предусматривается газификация населенных пунктов сельского поселения. Теплоснабжения предусмотрено, в основном, за счет индивидуальных газовых котлов.

Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии со СНиП  2.04.08-87* и составит 100 нм3/год на человека. Расход газа на коммунально-бытовые нужды предусматривает потребление газа на приготовление пищи, горячее водоснабжение, отопление усадебной застройки.

Таблица 3.1.7. Расход газа

| Потребители | Численность населения, тыс. чел. | Расход газа, млн. нм3 в год |
| --- | --- | --- |
| Зюкайское сельское поселение | 6,8 | 1,72 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим генеральным планом, и инструкцией по проектированию городских электрических сетей «РД 34.20.185-94».

Покрытие электрических нагрузок потребителей Зюкайского сельского поселения предусматривается от Пермской энергосистемы.

Таблица 3.1.8. Суммарные электрические нагрузки по сельскому поселению

| Наименование | Мощность электропотребления, МВт/год (2034) |
| --- | --- |
| Коммунально-бытовые потребители (Зюкайское сельское поселение) | 2 |

3.1.5. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории проектируется для строительства объектов жилой и социальной инфраструктуры, дорог, инженерных коммуникаций. На основе оценки рельефа, геологических, гидрологических условий и согласно принятым планировочным решениям инженерная подготовка территории сельского поселения заключается в выполнении следующих мероприятий:

- Организация рельефа

- Организация поверхностного стока

- Благоустройство оврагов

- Противоэрозионная обработка почвы

- Защита территории от затопления и подтопления

Организация рельефа планируется на вновь проектируемых территориях, вертикальная планировка выполняется из условий максимального приближения к естественному рельефу. Уклон проезжей части – 0,4-7%, намечено высотное решение транспортных пересечений через овраги – мосты или дамбы.

В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими.

Организация поверхностного стока предусмотрена для территории п. Зюкайка на расчетный срок, организующей системой водоотвода является сеть дорог.

Планируется использование открытой системы водоотвода, для целей организации системы водоотвода служат бетонные лотки и канавы, канавы имеют трапецеидальное сечение, крепление откосов предусматривается одерновкой, ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6 – 1 м. Лотки прямоугольного сечения строятся на участках территории с уклонами более 0,03 (3 см на метр), во избежание размыва, ширина лотков – 0,4 – 0,6 м, глубина – 0,6 м.

Водоотвод предусматривается самотеком. Все стоки подвергаются очистке на закрытых очистных сооружениях блочной конструкции, санитарная зона для закрытых очистных сооружений составляет 50 м.

Благоустройство оврагов, размещающихся на территории сельского поселения, предусматривается путем залужения и посадки кустарника. Для особенно крутых и оголенных склонов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5. Поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами, в ячейках которых производится посадка растений.

Противоэрозионная обработка почвы необходима на землях, где проявляются эрозионные процессы. Для противоэрозионной обработки почвы могут быть применены агротехнические, гидротехнические или лесомелиоративные мероприятия.

Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления необходимы вблизи населенных пунктов.

На территориях перспективного строительства может возникнуть необходимость строительства дренажа для отвода верховодки или грунтовых вод. Необходимость строительства дренажа должна быть оценена при разработке проектов детальной планировки новых промышленных или жилых районов.

3.2. Рациональное использование ресурсного потенциала

3.2.1. Охрана окружающей среды

Для снижения воздействия на атмосферный воздух, рекомендуется провести следующие мероприятия:

- Установление для всех стационарных и передвижных источников нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для соблюдения нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК);

Соблюдение ПДВ за счет:

- Газификации индивидуальной жилой застройки;

- Проектирования новых котельных на газовом топливе;

- Совершенствования и развития системы озеленения;

- Оптимизации дорожного движения, перевод автотранспортных средств предприятий и физических лиц на малотоксичные виды топлива (газ), использования неэтилированного бензина для снижения концентрации в атмосфере соединений свинца;

Предприятия и организации, имеющие стационарные источники выбросов вредных веществ в атмосферный  воздух должны:

- обеспечивать проведение инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;

- внедрять малоотходные и безотходные технологии в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха;

- планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сокращению или  исключению таких выбросов. Оснащать источники выбросов загрязняющих веществ системами пылеулавливания и газоочистки (циклоны, групповые циклоны, фильтры, скрубберы, и т.д.).

- осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению  аварийных выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения; немедленно передавать информацию об аварийных выбросах, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха, которое может угрожать или угрожает жизни и здоровью людей либо нанесло вред здоровью людей и (или) окружающей природной среде, в государственные органы надзора и контроля;

- осуществлять учет выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и их источников;

- проводить производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;

- соблюдать правила эксплуатации  сооружений, оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;

- разработать и утвердить планы мероприятий, осуществлять оперативное регулирование работы предприятий и производств, в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

- обеспечивать своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух отходов с соответствующей территории объекта хозяйственной и иной деятельности на специализированные места складирования или захоронения таких отходов, а также на другие объекты хозяйственной и иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.

Для снижения антропогенного воздействия на водные объекты, рекомендуется:

- Снизить объёмы водопотребления за счёт внедрения замкнутых оборотных систем водоснабжения на предприятиях;

- Внедрить новые, более современные системы водоочистки. Для снижения концентрации тяжёлых металлов, рекомендуется заменить водопроводные трубы на пластиковые и улавливать взвешенные вещества за счёт фильтрации;

- Организовать регулярный мониторинг водных объектов;

- Организовать канализование всего жилищного фонда поселения;

- Организовать водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- Внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принципы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически потребляемого объёма воды, на основании данных водосчётчиков);

- Организовать размещение и временное хранение отходов производства и потребления в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 для исключения попадания токсичного  фильтрата в поверхностные и подземные сточные воды.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются вдоль всех водных объектов Зюкайского сельского поселения.

Таблица 3.2.1. Перечень рек и ширины водоохранных зон

| Водный объект | Длина (км) | Ширина водоохраной зоны (м) | Ширина прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Лысьва | 93 | 200 | 30-50 |
| р. Обва | 780 | 200 | 30-50 |
| р. Игашор | менее 10 | 50 | 30-50 |
| р. Кокуйка | менее 10 | 50 | 30-50 |
| р. Кушера | менее 10 | 50 | 30-50 |
| р. Метвяшор | менее 10 | 50 | 30-50 |
| другие реки и ручьи | менее 10 | 50 | 30-50 |

Водоохранные зоны прудов соответствуют водоохранным зонам водных объектов, на которых расположены пруды.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Предприятиям, осуществляющим сбросы в водные объекты, необходимо разработать и согласовать нормативы предельно допустимых сбросов.

Предприятия водопользователи не должны сбрасывать загрязнённые сточные воды в поверхностные водные объекты без предварительной очистки. Локальные очистные, гидротехнические и другие водохозяйственные сооружения и технические устройства должны содержаться в исправном состоянии и работать эффективно. Предприятиями должны быть разработаны и утверждены инженерные мероприятия по предотвращению аварийных (залповых) сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Выполнение рекомендуемых мероприятий обеспечит снижение объемов водопотребления, снизит концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, обеспечит нормативное качество питьевой воды и воды в водотоках.

Рекомендуемые мероприятия по снижению воздействия отходов производства и потребления:

- Переход предприятий на безотходное производство, либо вовлечение отходов в производственный цикл в качестве вторичного сырья, использование отходов;

- Разработка и внедрение комплексной Схемы сбора отходов производства и потребления. Осуществление раздельного сбора  образующихся отходов производства и потребления по их видам, классам опасности (с учетом федерального классификационного каталога отходов) и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку или последующее размещение, снизить количество образования отходов высокого класса опасности;

- Предприятиям и организациям, осуществляющим хозяйственную деятельность, обеспечить условия, при которых отходы не оказывают  вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей  при необходимости  временного накопления производственных отходов на промышленной площадке (до момента  использования отходов в последующем технологическом цикле или направления на объект для размещения). Места временного складирования отходов на территории предприятия и его подразделений  должны соответствовать следующим требованиям:

- покрытие площадки выполняется из не разрушаемого и непроницаемого для токсичных веществ материала (асфальт, бетон, плитка и др.);

- площадка должна иметь удобный подъезд автотранспорта для вывоза отходов;

- для защиты массы отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра должна быть предусмотрена эффективная защита (навес, упаковка отходов в тару, контейнеры с крышками и др.);

- Всем предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного накопления и размещения отходов, согласно утверждённым Лимитам на размещение отходов на территории предприятия;

- Предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, вести достоверный учет наличия, образования, использования и размещения всех отходов собственного производства, т.к. данные учета  используются при составлении сводного по предприятию статистического отчета  по форме 2ТП-отходы и являются основанием для  расчета платы за размещение отходов;

- Транспортировка отходов должна осуществляться  способами,  исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам;

- Инвентаризировать, ликвидировать и рекультивировать несанкционированные свалки ТБО;

Рекомендуется также осуществлять следующие мероприятия по охране почв и зелёных насаждений:

- Организовать озеленение территорий населенных пунктов и санитарно-защитных зон предприятий;

- В местах массового отдыха людей и в лесопарковых зонах установить общественные туалеты и организовать сбор мусора на специализированных площадках;

- Для исключения лесных пожаров, ограничить доступ людей на территории природоохранных и лесопарковых зон в пожароопасный период, проводить систематическое патрулирование.

Основными источниками вредного физического воздействия на территории сельского поселения являются: шумы, вибрации, автодорожные магистрали, промышленные предприятия; электромагнитного излучения – ЛЭП, объекты системы энергоснабжения.

В качестве мероприятий по снижению шумового воздействия, предлагается:

- Для предприятий- источников шума, находящихся вблизи жилой застройки, должны быть разработаны технологические мероприятия по снижению уровня шума. При разработках проектов предельно допустимых выбросов предприятий населенных пунктов должны быть предусмотрены шумозащитные мероприятия (меры шумоподавления и шумоизоляции, экранирование);

- Для снижения уровня шума на магистралях необходимо привести в удовлетворительное состояние проезжие части, установить шумозащитные щиты, экраны и барьеры в районе жилой застройки;

- Организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий;

- Повышение звукоизолирующей способности ограждающих конструкций типовой застройки ориентированных на магистрали.

Мероприятия по защите населения от электромагнитного излучения

В соответствии с нормативными требованиями, а также с учетом планировочной ситуации, предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников ЭМИ:

- Проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки;

- Расчет и установление санитарно-защитных зон от источников ЭМИ радиочастотного диапазона, объектов системы энергоснабжения;

- Организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач.

Размеры СЗЗ объектов системы энергоснабжения (электроподстанций) установить расчетным путем на следующих стадиях проектирования в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Достижение нормативов предельно-допустимых уровней (ПДУ) физических воздействий на атмосферный воздух шума, излучений на основе:

- Полного использования технических средств шумозащиты;

- Постоянного контроля за источниками электромагнитного излучения (ЭМИ) и других излучений для соблюдения предельно-допустимых уровней (ПДУ).

Важное место в природоохранной деятельности сельского поселения занимают вопросы обращения с отходами производства и потребления и очистки сточных вод.

Несанкционированные свалки, отсутствие современного полигона ТБО – всё это, в настоящее время, неблагоприятным образом сказывается на экологической обстановке всего района, а в дальнейшей перспективе может вызвать целый ряд проблем, связанных с высокой продолжительностью ассимиляционного этапа жизненного цикла данных объектов. Вопрос требует комплексного решения. Наиболее эффективным, видится вариант разработки и внедрения комплексной Схемы обращения с отходами производства и потребления по всему сельскому поселению, основанной на принципах селективного (раздельного) сбора отходов. Это позволило бы уменьшить объём образования опасных отходов (за счёт их разделения и концентрации), вовлечь большее количество малоопасных отходов в повторное использование и, в некоторых случаях, даже получить из этого прибыль.

В Пермском крае проводится определенная работа по использованию, обезвреживанию и переработке образующихся отходов производства и потребления. Наибольший процент использованных отходов, от объемов образовавшихся, приходятся на предприятия сельского хозяйства (88%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (71%), предприятий черной металлургии (49%), калийной промышленности (36 %).

Составляющей экономики сельского поселения является сельское хозяйство. С целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду, рекомендуется постепенный переход к интенсивному сельскому хозяйству:

- точное земледелие;

- органическое сельское хозяйство.

Органическое сельское хозяйство — это форма ведения сельского хозяйства, в рамках которой происходит сознательная минимизация использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок и генетически модифицированных организмов. Напротив, для увеличения урожайности, обеспечения культурных растений элементами минерального питания, борьбы с вредителями и сорняками, активнее применяется эффект севооборотов, органических удобрений (навоз, компосты, пожнивные остатки, сидераты и др.), различных методов обработки почвы и т. п.

Согласно IFOAM, органическое сельское хозяйство направлено на работу с экосистемами, биогеохимическими циклами веществ и элементов, поддерживает их и получает эффект от их оптимизации.

3.2.2. Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов

Благоустройство территории должно соответствовать санитарным и гигиеническим нормам.

К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера. К ним относят пандусы и лестницы, подпорные стенки и мостики, словом, все, что облегчает передвижение по территории, облегчает эстетическое восприятие и сопряжение различных форм рельефа в единое целое.

а). Озеленение территории

Выбор приема озеленения - принципиальный вопрос в решении озеленения улиц. На практике применяют следующие основные приемы озеленения улиц:

1. Озеленение, решенное в виде посадок одного ряда деревьев между проезжей частью и тротуаром. В отдельных случаях рядовая посадка деревьев дополняется кустарниками.

2. Посадка между тротуарами и проезжей частью двух и более рядов деревьев.

3. Разделительные полосы на проезжей части улицы. Во многих случаях посадки между тротуарами и проезжей частью дополняются посадками между тротуарами и застройкой.

4. Включение бульвара в габарит улицы.

Для каждой конкретной улицы выбор типа озеленения определяется его назначением и следующими условиями: шириной улицы, интенсивностью движения транспорта, количеством пешеходов, этажностью застройки, назначением зданий, находящихся на данной улице (жилые, общественные, производственные, административные), системой озеленения района, в состав которого входит эта улица, направлением улицы по странам света и другими климатическими и микроклиматическими условиями.

Вопросы защиты пешеходов от чрезмерной инсоляции и теплового излучения окружающих поверхностей, а также защиты помещений в зданиях от инсоляции связаны с ориентацией улиц по странам света и с местными климатическими условиями

Насаждения используют также для защиты пешеходов и зданий от пыли. Наибольший эффект при этом дают кустарники, расположенные группами или в виде живой изгороди и дополняющие посадки деревьев.

Возможность применения всех перечисленных типов озеленения ограничивается шириной улицы. Однако, за счет организации одностороннего движения, возможно занять насаждениями освободившуюся часть улицы. Не менее эффективный вариант - перевод некоторых улиц на пешеходное движение.

Озеленению подлежат улицы с наибольшей интенсивностью движения пешеходов и транспорта, а также улицы, находящиеся вблизи промышленных предприятий, загрязняющих воздух дымом, пылью и прочими отходами производства.

На улицах с интенсивным движением автомобильного транспорта, с частыми сильными ветрами, поднимающими большое количество пыли, целесообразны плотные посадки между проезжей частью и тротуаром.

На перекрестках и поворотах улиц посадки следует разместить так, чтобы они не мешали видеть дорогу и движущийся транспорт пешеходам и водителям.

Во избежание застоя нагретого воздуха под кронами деревьев между ними необходимо оставлять интервалы, обеспечивающие проветривание.

Высаживать деревья рекомендуется в возрасте от 12 лет, а кустарник - в возрасте не менее 4-5 лет.

б) Уличное освещение

Уличное освещение - искусственное средство оптического увеличения видимости на улице в тёмное время суток; как правило осуществляется лампами, закрепленными на мачтах освещения, путепроводах и других опорах. Лампы должны включаться в ночное время автоматически, либо вручную из диспетчерского пункта.

Для освещения пешеходных тротуаров, дорожек и остановок общественного транспорта используется рассеянное освещение. Особое внимание уделяется плафону, рассеивающему лучи. Мощность используемых в таких фонарях ламп составляет 160-250 Ватт, в зависимости от дистанции, на которой установлены фонари друг от друга.

в) Зашита от гололёда

Все средства по борьбе с гололедом можно условно разделить на химические - собственно реагенты - и механические - песок и, в последнее время, мелкий гравий.

Рекомендуется применять современные антигололедные реагенты, оказывающие минимальное воздействие на здоровье населения и окружающую среду, не вступающие во взаимодействие с обувью, парами бензина и не вызывающими коррозию автотранспорта.

3.2.3. Охрана объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия на территории Зюкайского сельского поселения отнесены памятники археологии.

Таблица 3.2.2. Памятники Зюкайского сельского поселения

| Наименование памятника | Правовой статус | Дата | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Дурово I, поселение | памятник археологии регионального значения | VII-III тыс. до н.э. I-сер. II тыс.н.э. | 100 м к западу от д.Дурово Зюкайского сельского поселения, левый берег р.Лысьва |
| Захарята I, селище | памятник археологии регионального значения | I-сер. II тыс. н.э. | Юго-западная окраина д.Захарята Зюкайского сельского поселения, левый берег р.Лысьва |

В настоящее время не определены границы памятников, расположенных на территории поселения, проекты зон охраны памятников не разработаны, земельные участки, на которых расположены памятники, не поставлены на кадастровый учет. Земельные участки памятников отнесены к категориям земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, целесообразен перевод его в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Использование территорий объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо принятие следующих мер.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ может осуществляться при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

При обнаружении на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения  вышеперечисленных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законодательством,

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного наследия предусмотрено проведение следующих мероприятий на первую очередь:

- провести дополнительное обследование, определить и нанести на картографический материал границы территорий памятников археологического наследия для последующего нанесения на кадастровые карты;

- разработать и утвердить в установленном порядке границы территорий объектов культурного наследия и зоны их охраны;

- поставить земельные участки, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет;

- инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия;

- популяризировать культурное наследие сельского поселения путем установки надписий и обозначений на территории объектов культурного наследия.

На расчетный срок предусмотрены:

- разработка мероприятий по организации ведения карт размещения объектов культурного наследия и их охранных зон в электронном виде;

- обеспечение контроля за соблюдением установленного режима использования земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия и состоянием объектов культурного наследия.

3.3. Развитие человеческого потенциала

Таблица 3.3.1. Обеспеченность поселения социальной инфраструктурой

| Населенный пункт | Наличие социальной инфраструктуры (существующая / проектируемая) |
| --- | --- |
| п. Зюкайка | Средняя общеобразовательная школа Детские сады Библиотека Больница Предприятия торговой инфраструктуры Пожарное депо Клуб детско-юношеской физической подготовки |
| д. Захарята | Детский сад Фельдшерско-акушерский пункт Дом культуры Предприятия торговой инфраструктуры |
| п. Кукетский | Основная общеобразовательная школа Детский сад Фельдшерско-акушерский пункт Библиотека Дом культуры Предприятия торговой инфраструктуры |
| д. Салтыково | Библиотека Предприятия торговой инфраструктуры |
| Другие населенные пункты | - |

Целью политики сельского поселения в социальной сфере является создание эффективной системы обслуживания населения, оптимальной для сельского поселения, обеспечивающей потребности местных жителей.

Образование

Политика сельского поселения в области школьного и дошкольного образования направлена на возможности получения качественного образования детьми всех населенных пунктов.

Таблица 3.3.2. Количество детей дошкольного и школьного возраста

| Показатель | 2020 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество детей дошкольного возраста | 582 | 592 |
| Количество детей школьного возраста | 1182 | 1202 |

Таблица 3.3.3. Потребность в образовательных учреждениях

| Показатель | 2020 | 2034 г. | Существующая сеть учреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения (мест) | 495 | 503 | 200 |
| Общеобразовательные школы (мест) | 1182 | 1202 | 1400 |
| Внешкольные учреждения дополнительного образования (мест) | 118 | 120 | - |

Существующая сеть учреждений среднего образования покрывает потребности поселения на расчетный срок, ввода новых учреждений не требуется.

Существующая сеть детских садов покрывает лишь менее 50% от потребностей поселения в детских садах на расчетный срок. Необходимо реконструкция детских садов с увеличением вместимости на расчетный срок, либо развитие других форм дошкольного образования.

В поселении необходимо создание сети учреждений дополнительного образования, для этих целей возможно использование помещений существующих средних школ, за счет реализации программы дополнительного образования можно уменьшить высокие затраты на содержание школ.

Здравоохранение

Потребности поселения в учреждениях здравоохранения обеспечиваются за счет существующей Зюкайской участковой больницы сети фельдшерско-акушерских пунктов, а также учреждений здравоохранения в районном и краевом центрах обслуживания (Верещагино, Пермь).

В связи с необходимостью расширения участковой больницы генеральным планом предусмотрена реконструкция здания общежития  техникума под помещения Зюкайской участковой больницы.

Таблица 3.3.4. Потребность поселения в учреждения сферы здравоохранения

| Показатель | 2020 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- |
| Стационары (коек) | 43 | 44 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения (посещений в смену) | 112 | 114 |

Культура и искусство

Потребность населения территории в учреждениях культуры и искусства обеспечивается за счет сложившейся сети учреждений. На расчетный срок потребуется капитальный ремонт существующих зданий библиотек и домов культуры.

Таблица 3.3.5. Потребность поселения в учреждения культуры и искусства

| Показатель | 2020 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- |
| Клубы | 1267 | 1289 |
| Библиотеки | 27 | 27 |

Физическая культура и спорт

Схема территориального планирования Пермского края предусматривает доведение общей площади спортивных залов края до 939 тыс. м2 (0,34 м2 на душу населения), плоскостных сооружений до 5230 тыс. м2 (1,89 м2 на человека).

Исходя из демографического прогноза Зюкайскому сельскому поселению потребуется 2307 м2 спортивных залов на расчетный срок, плоскостных сооружений – 12824 м2.

Таблица 3.3.6. Потребность поселения в спортивных сооружения

| Показатель | 2034 г. |
| --- | --- |
| Спортивные залы (м2) | 2307 |
| Плоскостные спортивные сооружения (м2) | 12824 |

Таким образом, поселению требуется увеличить общую площадь спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений, что предполагается сделать за счет:

- реконструкции существующих спортивных залов, строительство нового спортивного зала в СОШ п. Зюкайка;

- реконструкции существующих спортивных площадок.

В Зюкайском сельском поселении существуют возможности занятия видами спорта, связанными с использованием природного потенциала поселения (охота, рыбалка, водные виды спорта). Генеральным планом предусмотрены специальные мероприятия для предотвращения лесных пожаров и обеспечения безопасности отдыхающих на территориях лесного фонда.

Социальное обеспечение

Потребность поселения в учреждениях социального обеспечения покрывается за счет учреждений в районном и краевом центрах обслуживания.

Таблица 3.3.7. Потребность поселения в учреждениях социального обеспечения

| Показатель | 2020 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- |
| Дома-интернаты для взрослых инвалидов (мест) | 137 | 140 |
| Детские дома-интернаты (мест) | 4 | 4 |
| Специальные жилые дома для одиноких престарелых (мест) | 400 | 407 |

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления

Органы местного самоуправления функционируют в существующем здании в п. Зюкайка. На расчетный срок потребуется капитальный ремонт здания.

3.4. Экономическое развитие

3.4.1. Научные принципы и подходы

В современном понимании регион (муниципалитет) – это не только административно-территориальная единица, характеризующаяся набором географических, природно-ресурсных и экономических характеристик, но и социально-экономический субъект, который должен разрабатывать собственные стратегии развития (в том числе адаптивные), проектировать свои пространственные характеристики.

Для обоснования стратегий и программ развития муниципалитета следует использовать современные методы и инструменты экономической науки, обобщающей мировые тенденции и многообразие международного опыта решения задач территориального развития во взаимосвязи с целеполаганием и имеющимися институциональными, ресурсными и экономическими ограничениями.

Кластерный подход к территориальному развитию, предложенный М.Портером, позволяет аккумулировать эффект локализации как на отраслевом уровне, так и в аспекте размещения. Кластерная модель используется при разработке экономической политики во всем мире как инструмент повышения конкурентоспособности экономики региона, в том числе в целях стимулирования инноваций и экономики знаний. Большинство экспертов определяют кластер как географическую концентрацию подобных, смежных или дополнительных предприятий с активными каналами для бизнес-транзакций, коммуникаций и диалога, которые имеют общую специализированную инфраструктуру, рабочие рынки и услуги, и общие возможности или проблемы.

Статистические наблюдения свидетельствуют, что производительность труда в секторах экономики, входящих в состав кластера, выше среднестрановой на 44%. Более того, как утверждают в Гарвардской школе бизнеса, кластерный сектор является главной движущей силой развития секторов, которые обслуживают локальный рынок.

Кластерный подход дает предприятиям преимущество над более изолированными конкурентами. Он дает доступ к большему количеству поставщиков и услугам поддержки, адаптированных к требованиям потребителей, к опытным и высококвалифицированным работникам, и к неотвратимой передаче знаний и навыков, происходящей на встречах при обсуждении бизнеса. Фирмы в условиях кластера способны функционировать как система, могут использовать ресурсы более эффективно и коллективно производить больше, чем составляет сумма их индивидуальных результатов.

При стратегическом планировании важно понимать, что в условиях глобализации прямые инвестиции становятся все более специализированными. Вероятность привлечения инвестиций, внедрения инновационных технологий, повышения качества и эффективности ресурсов существенно увеличивается при правильном подходе к выбору специализации территории и при формировании соответствующего экономического кластера. Как показал мировой опыт, роль лидера кластера на основе малого и среднего предпринимательства чаще всего принадлежит местной власти.

Создание предпосылок устойчивого социально-экономического развития муниципального района связано не только с поддержкой существующих производств в существующих административных границах, но и со стратегическим рыночным планированием на основе осознанного выбора экономической специализации территории. Решения, принятые в условиях административно-командной экономики в прошлом, не должны быть главным фактором для планирования будущего развития территорий. Существует риск того, что ресурсы будут привлечены к тем секторам экономики, которые приходят в упадок, привлекут ресурсы к «прошлому» вместо «будущего», препятствуя развитию «новой экономики».

Ключевой стратегией экономического развития конкретной местности в условиях открытой экономики является стратегия специализации на основе кластерного развития. Именно развитие кластера взаимосвязанных предприятий создает условия не только для повышения экономической эффективности и производительности, но и повышает качество региональной экономической политики, что является существенным для привлечения инвестиций, жителей и ресурсов на территорию.

В целях разработки и реализации стратегии развития необходимо институциональное проектирование, то есть создание новых связей между предприятиями, предпринимателями, местной и региональной властью, гражданским обществом в целях совместной работы для решения задач территориального развития. Обязательным условием участия в таких институтах является получение выгоды от изменений в ходе экономического развития всеми участниками кластера. Только в результате совместной работы, направленной на реальное улучшение ситуации, на достижение конкретных экономических и социальных результатов можно говорить о достижении институционального результата – формирования муниципального района как субъекта экономической политики.

В качестве основного института территориального развития следует рассматривать создание групп стратегического планирования, включающих представителей местной власти и бизнеса, привлеченных специалистов, представителей общественных организаций и потенциальных инвесторов. Задачей группы стратегического планирования является методическое, организационное и техническое сопровождение и поддержка реализации стратегии на всех этапах. Этапы стратегии территориального развития предусматривают постепенный переход от тактики «ценовой конкуренции», предполагающей снижение операционных издержек на территории, к тактике создания собственной «конкурентной ниши». В качестве экономического механизма реализации стратегии рассматриваются инновационно-предпринимательские кластеры.

Все рекомендации по развитию должны исходить из того, что развитие каждой отрасли не должно наносить ущерб конкурентным преимуществам других отраслей и территории в целом. И наоборот, развитие отрасли района (предприятия) должно усиливать конкурентные преимущества территории в целом, а также конкурентные преимущества смежных отраслей.

3.4.2. Обоснование вариантов экономического развития Зюкайского сельского поселения

Экономика Зюкайского сельского поселения в основном представлена отраслью сельского хозяйства, ЖКХ, а также социальной сферой (образование, здравоохранение). Кроме того, на территории поселения осуществляют деятельность предприятия оптовой и розничной торговли, финансовой деятельности, сельского хозяйства, деревообработки.

SWOT-анализ экономического потенциала 
Зюкайского сельского поселения

| «Сильные стороны» (экономика): - наличие потенциала инвестиционных ресурсов (полезные ископаемые, площадки для жилищного, коммерческого и дорожного строительства); - вероятность, что по мере роста благосостояния части населения появится искушенный и требовательный местный потребитель; - наличие крупного бизнеса на территории Верещагинского района; - невысокая удаленность от краевого центра; - возможность развития в составе Пермской агломерации; - умеренно благоприятные климатические условия. | «Слабые стороны» (экономика): - недостаточное количество рабочих мест на территории поселения; - неразвитость контента информационной инфраструктуры; - частые случаи осуществления производства товаров и услуг на базе индивидуального предпринимательства и неформальной занятости, что обуславливает невысокий уровень качества и сервиса; - отсутствие обстановки, поощряющей вложение инвестиций и постоянное совершенствование производства товаров и услуг; - высокий уровень расходов на ЖКХ; -высокая стоимость услуг ЖКХ; - отсутствие деловой инициативы у основной массы населения; - отсутствие свободных бюджетных ресурсов для реализации мероприятий по территориальному развитию; - недостаток амбициозных проектов для привлечения крупных инвестиций в экономику района, слабый менеджмент; - отсутствие долгосрочных кредитов, системы страхования для бизнес-планов. |
| --- | --- |

На развитие рынка труда Зюкайского сельского поселения оказывают влияние следующие экономические и социальные факторы:

- низкие темпы создания новых рабочих мест практически во всех секторах экономики, что приводит к отсутствию позитивных сдвигов в отраслевой и профессиональной структуре занятости населения;

- превалирование теневой занятости в малом бизнесе;

- неустойчивый характер динамики численности экономически активного населения;

- устойчивое сокращение численности занятого населения.

Одной из задач создания генерального плана является определение перспектив развития всех сфер экономики поселения. Ввиду отсутствия полных данных, содержащих предложения по размещению новых и развитию существующих предприятий, рассматриваются три возможных сценария развития.

Инерционный сценарий будет иметь место, если сохранятся негативные тенденции, связанные с недостаточными объемами инвестиций как в основной капитал предприятий, так и в инфраструктуры и социальную сферу.

Если со стороны государства не будут предприняты попытки в части поддержки промышленности и инновационного процесса, а также не сформируется внятная государственная политика поддержки малых и исторических городов России, то реальный рост экономики не станет явлением скорого времени.

Перспективы развития Зюкайского сельского поселения по инерционному сценарию не предполагают увеличения темпов экономического роста, увеличения количества рабочих мест, а также уровня доходов населения. Основные источники финансирования развития производственных отраслей связаны либо с внутренними инвестициями предприятий, либо с бюджетным финансированием. Отметим, что в период наступающей макроэкономической нестабильности и снижения ликвидности финансового сектора экономики, подобные планы имеют повышенные риски.

Еще одной проблемой, имеющей тенденцию к ухудшению, является недостаточный уровень развития предпринимательского потенциала и недостаточный уровень развития деловой инициативы.

Большая часть малых и средних предприятий поселения без финансовой и законодательной поддержки, а также в связи с мировым финансовым кризисом, переживает не лучшие времена, поэтому инерционный вариант развития предусматривает также возможность ликвидации некоторых предприятий, а также сокращением финансирования социальной сферы.

Вследствие этого может быть потеряна часть рабочих мест, повыситься уровень безработицы, увеличится миграционный отток населения, желающего устроить свою жизнь в другом месте, трудовая маятниковая миграция.

Целевой сценарий предполагает постепенное развитие промышленности поселения, рост числа малых и средних предприятий, увеличение инвестиционных проектов.

Целевой сценарий исходит из тенденций развития инерционного сценария с учетом возрастающих объемов бюджетного финансирования в приоритетных направлениях. Наиболее вероятным в развитии профилирующих производств может быть расширение производств, при некотором сокращении численности занятых на них и высвобождении трудовых ресурсов для расширения спектра предприятий малого и среднего бизнеса. На сохраняющихся производствах будет проводиться совершенствование технологий производства, повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышение производительности труда.

Основная характеристика этого периода – продолжение структурной перестройки экономики, появление новых или возобновление ликвидированных производств, прежде всего в области производства стройматериалов, техническом обслуживании, транспортных услугах, сервисных услугах. В данных отраслях рост прогнозируется, прежде всего, за счет привлечения бюджетных инвестиций в рамках национальных и региональных проектов. Опережающими темпами должна развиваться торговля.

Альтернативный сценарий необходим, чтобы дать адекватные ответы на следующие вызовы:

Экономический вызов. Обеспечить развитие экономики поселения, создать условия для развития экономических кластеров, сформировать уникальную конкурентоспособную структуру отраслей, предприятий и поддерживающих организаций.

Маркетинговый вызов. Предотвратить отток жителей из сельского поселения, привлечь в поселение новый бизнес и инвестиции, которые могут качественно усилить местные кластеры и отрасли.

Альтернативный сценарий учитывает, что в реальном секторе экономики в основном исчерпаны возможности наращивания производства за счет экстенсивных факторов, в предстоящем периоде и на перспективу необходимо обеспечить модернизацию экономики путем внедрения современных ресурсо- и энергосберегающих технологий, максимального использования интеллектуальных ресурсов в отраслях экономики.

Экономической наукой показано, что конкуренция регионов и территорий, проявляющаяся в различных преференциях бизнесу, зачастую за счет снижения экологических требований или налоговых льгот, не приводит к экономическому росту, и даже слабо влияет на перераспределение инвестиций в пользу «нетребовательных» регионов. Говорить о «конкурентоспособности» можно только в аспекте формирования комплекса территориальных условий для развития экономического кластера.

Исходя из SWOT-анализа и диагностики ключевых проблем поселения, с учетом мирового опыта территориального развития и на основе современной методологии определения территориальной стратегии предлагаются:

- определение перспектив экономической  специализации Зюкайского сельского поселения;

- формирование механизма реализации стратегии развития поселения;

- определение программы реализации генерального плана;

- проведение институционального проектирования (т.е. создание новых институтов и механизмов управления территориальным и социально-экономическим развитием).

При формировании специализации Зюкайского сельского поселения целесообразно присоединение поселения к формирующемуся агропромышленному кластеру Верещагинского района. Специализация территории предполагает активную градостроительную политику, формирование инновационно-предпринимательского кластера взаимосвязанных отраслей: нетрадиционное животноводство, альтернативные виды сельскохозяйственной деятельности, малые перерабатывающие предприятия, и др.

Одной из приоритетных задач развития является совершенствование местной инновационной политики с учетом приоритетов долгосрочного технико-экономического развития. Для инновационного развития поселения, прежде всего, необходимо определение приоритетов и разработка стратегии инновационного развития, стимулирование привлечения корпоративного и частного капитала в инновационную сферу для производства инновационной продукции и услуг, а также развитие малого и среднего предпринимательства.

Основными видами инновационных предприятий предполагаются малые и средние предприятия различных правовых форм, так как именно подобные предприятия наиболее эффективно занимаются внедрением инноваций на стадии имитации новшеств и их модернизации. Подобные предприятия на условиях экономической заинтересованности будут внедрять инновации в сельском хозяйстве, переработке отходов, благоустройстве, жилищно-коммунальном хозяйстве.

В качестве более узкой специализации Зюкайского поселения и Верещагинского района в рамках кластера рекомендуется выбрать агропромышленное производство.

Следование вышеизложенным принципам позволит создать действенные механизмы повышения производительности, конкурентоспособности и эффективности на основе кластерного подхода. В целом обеспечивается синергетический эффект повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности территории, на которой расположен кластер.

Исходя из вышесказанного, предлагаются следующие проектные решения:

- организация зоны агропромышленного предпринимательства и сервиса;

- организация зоны жилой застройки;

- формирование институтов и инструментов кластерного развития.

Зона агропромышленного предпринимательства и сервиса.

Специализацией предприятий, расположенных в зоне предпринимательства и сервиса может быть производство и реализация товаров и услуг для нужд агропромышленного комплекса района, а так же переработка и реализация местной сельскохозяйственной продукции, произведенной  для удовлетворения потребительского спроса.

Данная зона заключает в себе большой потенциал для развития малого и среднего бизнеса с учетом агропромышленной специализации района. Развитие подобных видов предпринимательства на условиях современного технологического оснащения позволит повысить эффективность сельскохозяйственного производства, с одной стороны, и создать условия для диверсификации сельской экономики, с другой стороны.

Зона жилой застройки включает существующие и проектируемые жилые районы сельских поселений. Предлагается размещение не только индивидуальных домов, но и мини-ферм с увеличенными приусадебными участками для ведения индивидуального сельскохозяйственного производства. Здесь же можно предусмотреть строительство индивидуальных домов, совмещенных с мастерскими народных промыслов и ремесел, а также с помещениями для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере оказания бытовых услуг. При этом необходимо обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований.

Обеспечение потребностей садоводов и дачников. Для садоводов и дачников необходима специально ориентированная система строительных организаций, и сопутствующих услуг: бурение скважин на воду, малые формы канализации (септики, биологические фильтры), автономные ветроэнергетические установки, отопительные агрегаты, малая садовая техника и др. Можно оказывать услуги не только на территории поселения, но и на соседних территориях.