Об утверждении местных

нормативов градостроительного

проектирования Верещагинского

городского округа Пермского края

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края,

администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Верещагинского городского округа Пермского края согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Заря».

3. Контроль исполнения решения возложить и.о. начальника Управления имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верещагинского городского округа Перемского края Пеленеву Е.А.

Глава городского округа –

глава администрации Верещагинского

городского округа Пермского края                                                      С.В. Кондратьев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Верещагинского городского

округа Пермского края

от 14.09.2021 №254-01-01-1528

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Верещагинского  городского округа Пермского края (далее - местные нормативы) разработаны в соответствии главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (далее - ГрК РФ) в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности, определенных статьей 8 ГрК РФ.

Местные нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность в части установления стандартов обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая маломобильные группы населения) объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Местные нормативы состоят из трех частей (согласно статье 29.2 ГрК РФ):

- основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Верещагинского городского округа Пермского края и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Верещагинского городского округа Пермского края);

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Местные нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами и направлены на конкретизацию и развитие норм действующего законодательства в сфере градостроительной деятельности с учетом социально-экономических, территориальных, природно-климатических и иных особенностей Верещагинского городского округа Пермского края, на обеспечение пространственного развития и устойчивого повышения уровня и качества жизни населения.

Местные нормативы устанавливают совокупность предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, указанными в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Верещагинского городского округа Пермского края.

Нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства Верещагинского городского округа Пермского края, социально-демографического состава и плотности населения, стратегий, программ и планов социально-экономического развития, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

## Часть I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ

ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ.

### 1. Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения

#### 1.1. Общие требования к жилым зонам

1.1.1. Планировочную структуру жилых зон следует формировать во взаимосвязи с зонированием и планировочной структурой Верещагинского городского округа Пермского края в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом необходимо оптимизировать размещение жилых домов, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, территорий общего пользования, в том числе озелененных, а также других объектов, размещение которых допускается на территории жилых зон.

1.1.2. Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются красные линии. Красные линии могут устанавливаться до разработки градостроительной документации, закрепляя исторически сложившуюся систему улично-дорожной сети застроенных и озелененных территорий. В этом случае чертеж и акт установления (изменения) красных линий и линий регулирования застройки сопровождается указанием на необходимость последующего отражения границ этих линий в документации по планировке территории.

1.1.3. Красные линии устанавливаются с учетом ширины улиц и дорог, которые определяются расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; с учетом состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.); с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Красные линии устанавливаются документацией по планировке территории: проектами планировки территории и проектами межевания территорий в увязке с зонированием и планировочной структурой населенного пункта в целом, с учетом его градостроительных и природных особенностей, планировочных ограничений, типа застройки. Для улично-дорожной сети населенных пунктов устанавливаются красные линии. Размещение зданий и сооружений, а также их архитектурных элементов (пристроек, выносных тамбуров, лестниц, эркеров и других выступов из плоскости фасада) в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается.

1.1.4. В целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений необходимо устанавливать линии отступа от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктур, границ прилегающих территориальных зон, а также границ внутриквартальных участков.

1.1.5. При планировке и застройке территории Верещагинского городского округа Пермского края необходимо обеспечивать условия для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

1.1.6. Обязательный перечень вспомогательных территорий при проектировании и строительстве многоквартирных домов на предоставленном земельном участке:

- для элементов общедомового благоустройства (размещение скамеек и урн не менее одной на каждый подъезд, освещение придомовой территории, озеленение в соответствии с главой 3);

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста с размещением детских игровых комплексов;

- для занятий физкультурой (за исключением хоккейных и футбольных площадок);

- для хозяйственных целей;

- для автостоянки.

Допускается исключение из обязательного перечня площадок для занятия физкультурой и спортом при условии наличия в радиусе доступности не более 500 метров муниципальных площадок для указанных целей или возможности использования таких площадок на других придомовых территориях (при условии избыточности их мощности на данной территории).

1.1.7. При проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать не менее приведенных в таблице 1.

##### Таблица 1

| Тип площадки | Удельный размер площадок, м2/чел. | Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой и спортом <*> | 2,0 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 20 |
| Для выгула собак | 0,3 | 40 |
| Для стоянки автомобилей | 0,8 | По таблице 2 или СП 42.13330.11, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

<*> Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

##### Таблица 2

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта

до объектов жилой застройки

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |

1.1.8. Размещение элементов благоустройства может осуществляться на территории земельных участков жилых домов и на внутриквартальной территории общего пользования. Элементы благоустройства, размещаемые на внутриквартальной территории общего пользования, составляют не более 50% от их общего количества. Площадки для выгула собак и для занятий физкультурой могут размещаться на внутриквартальной территории общего пользовании в полном объеме. Площадки для отдыха взрослого населения, площадки для занятий физкультурой на внутриквартальной территории общего пользования могут размещаться на территориях зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

1.1.9. Минимальные расчетные показатели обеспечения элементами благоустройства территорий кварталов, предназначенных для застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами (отдельно стоящими и (или) блокированными), жилой застройки центральных и пригородных районов (в границах зон охраны объектов культурного наследия), не устанавливаются.

1.1.10. Спортивные площадки на дворовой территории многоквартирных жилых домов должны иметь вертикальную планировку и твердое (специальное спортивное, нетравмоопасное) покрытие, а также ограждение высотой 2-4,5 м из стальной сварной или плетеной сетки повышенного эстетического уровня.

1.1.11. На нижних этажах (не более двух этажей), цокольном этаже и (или) подвале многоэтажного жилого дома размещаются помещения общественного назначения и объекты культурно-бытового обслуживания.

Размещение в нижних этажах, цокольном этаже и (или) подвале помещений общественного назначения и объектов культурно-бытового обслуживания возможно при условии того, что площадь помещений, имеющих общественные функции, составляет не более 40% от общей площади здания.

1.1.12. Размещение индивидуального строительства в Верещагинском городском округе Пермского края следует предусматривать в пределах границ населенных пунктов - на свободных территориях, а также на территориях реконструируемой застройки.

1.1.13. На территории с застройкой индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками гаражи-стоянки следует размещать в пределах отведенного участка.

1.1.14. При проектировании малоэтажной застройки усадебные, одно-, двухквартирные дома следует располагать с отступом от красной линии улиц не менее чем на 5 м,. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

В районах усадебной и садово-дачной застройки следует принимать расстояния (бытовые разрывы):

- от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, - не менее 6 метров;

- от границ участка до стены жилого дома - 3 метра;

- от границы участка до хозяйственных построек -  не менее1 м.

При отсутствии централизованной канализации минимальное расстояние:

- от туалета до стен соседнего дома - 12 метров;

- от туалета до источника водоснабжения (колодца) - 25 метров.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований, приведенных в разделе 15 СП 42.13330.2016.

Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

#### 1.2. Нормативы жилищной обеспеченности

1.2.1. Норматив жилищной обеспеченности следует принимать не менее 27 м2 на одного человека.

#### 1.3. Нормативы соотношения общей площади жилых помещений и площади жилых помещений специализированного жилищного фонда или социального найма

1.3.1. Доля площади жилых помещений специализированного жилищного фонда или социального найма в общей площади жилых помещений должна составлять не менее 5%.

### 2. Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения

#### 2.1. Общие требования к общественно-деловым зонам

2.1.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

2.1.2. В общественно-деловых зонах допускается размещать:

- производственные предприятия, осуществляющие обслуживание населения, встроенные или занимающие часть здания без производственной территории, экологически безопасные;

- организации индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

2.1.3. В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной организации формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны).

При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к зданиям центра, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам.

2.1.4. При проектировании транспортной инфраструктуры общественно-деловых зон следует предусматривать увязку с единой системой транспортной и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами Верещагинского городского округа Пермского края.

Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам, расположенным в общественно-деловой зоне, на магистральных улицах должен быть организован с боковых или параллельных улиц, без пересечения пешеходного пути.

2.1.5. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков организаций обслуживания на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов должны быть не менее приведенных в таблице 3.

##### Таблица 3

| Здания (земельные участки) организаций обслуживания | Расстояние от зданий (границ участков) организаций обслуживания, м |
| --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых домов | до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |
| Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 25 | По нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям |
| Приемные пункты вторичного сырья | - | 20 | 50 |
| Пожарные депо | 10 (15 - для депо I типа) | Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 11.13130.2009 |

Примечания:

1. Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

3. Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды:

- в хозяйственную зону;

- в лечебную зону, в том числе для инфекционных больных;

- в патологоанатомическое отделение.

2.1.6. На земельном участке жилого дома со встроенным или пристроенным объектом обслуживания должны быть выделены жилая и общественная зоны. Перед входом в здание необходимо предусматривать стоянку для транспортных средств.

2.1.7. Территория, необходимая для эксплуатации и обслуживания строений, расположенных на участке, составляет 1 метр по периметру границ строения.

#### 2.2. Нормативы обеспеченности объектами образования

##### Таблица 4

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек общей численности населения | При охвате 85% | При охвате 100% |
|  |  |  | 71 | 83 |
|  |  | Размер земельного участка на одного человека, м2 | Вместимость организации, человек | Размер земельного участка, м2 на одного человека |
|  |  |  | до 100 мест | 44 |
|  |  |  | свыше 100 мест | 38 |
|  |  | Размер групповой площадки на одно место, м2 | Возраст детей, лет | Размер групповой площадки на одно место, м2 |
|  |  |  | 0-3 | 7,5 |
|  |  |  | 3-7 | Не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания для г. Верещагино, м | 500 |
|  |  | Радиус обслуживания для больших сельских населенных пунктов, м | В границах населенных пунктов |
|  |  | Радиус обслуживания для малых сельских населенных пунктов, м | 2500 |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, учащихся на 1000 человек общей численности населения | Классы |  |
|  |  |  | 1-9 | 90 |
|  |  |  | 10-11 | 29 |
|  |  |  | Итого 1-11 | 119 |
|  |  | Размер земельного участка на одного учащегося, м2 | Вместимость организации, человек | Размер земельного участка на одного учащегося, м2 |
|  |  |  | 40-400 | 55 |
|  |  |  | 400-500 | 65 |
|  |  |  | 500-600 | 55 |
|  |  |  | 600-800 | 45 |
|  |  |  | 800-1100 | 36 |
|  |  |  | 1100-1500 | 23 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания для городских населенных пунктов, м | Для многоэтажной застройки | Для малоэтажной застройки |
|  |  |  | 500 | 750 (500 - для начальных классов) |
|  |  | Время транспортной доступности (в одну сторону), минут, не более | 30 |
| Профессиональные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек общей численности населения | По заданию на проектирование |
|  |  | Размер земельного участка на одного человека, м2 | Вместимость организации, человек | Размер земельного участка на одного учащегося, м2 |
|  |  |  | до 300 | 75 |
|  |  |  | 300-900 | 65 |
|  |  |  | 900-1600 | 40 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30 |
| Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек общей численности населения | 113 |
|  |  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30 |

2.2.1. Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными школами (языковые, математические, спортивные и прочие) принимается по заданию на проектирование.

2.2.2. Дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ) следует размещать в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20.

2.2.3. Расстояния от зданий ДОУ до различных видов зданий (жилых, производственных и др.) принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016. Расстояния от территории ДОУ до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

2.2.4. Здание общеобразовательного учреждения следует размещать в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20.

2.2.5. Учреждения начального профессионального образования - профессионально-технические училища (далее - учреждения НПО) следует размещать в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20.

2.2.6. Расстояния от территории учреждений НПО до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

2.2.7. Учебные здания учреждений НПО следует проектировать высотой не более трех этажей и размещать с отступом от красной линии не менее 10 м (с учетом соблюдения требований технических регламентов).

2.2.8. Учебно-производственные помещения учреждений НПО, спортзал и столовую следует выделять в отдельные блоки, связанные переходом с основным корпусом.

2.2.9. Земельные участки, отводимые для средне-специальных учебных заведений, должны обеспечивать размещение полного комплекса учебно-научных, жилых и хозяйственно-бытовых зданий и сооружений с учетом функциональной взаимосвязи с инженерной, транспортной и социальной инфраструктурами муниципального образования.

2.2.10. Расстояния от территории средне-специальных учебных заведений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

2.2.11. Хозяйственная зона средне специального учебного заведения должна размещаться в удобной связи со служебным входом в столовую и общежитие, а также с экспериментально-производственными корпусами. В состав хозяйственной зоны включаются хозяйственный двор, стоянка автомобильного транспорта с разгрузочными площадками, а также складские помещения и гаражи.

2.2.12. Площадь озеленения территории для объектов дошкольного, начального, общего, среднего и высшего образования должна составлять не менее 10% общей площади.

#### 2.3. Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения

##### Таблица 5

| Наименование вида объектов местного значения | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Станции скорой помощи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, автомобиль | 1 на 10000 человек обслуживаемого взрослого населения |
|  |  |  | 1 на 10000 человек обслуживаемого детского населения |
|  |  | Размер земельного участка, га | 0,05 на 1 автомобиль, но не менее 0,1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), минут, не более | 15 |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, фельдшерско-акушерские пункты | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, посещений в смену на 1000 человек | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |
|  |  | Размер земельного участка, га | 0,1 на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания для городских населенных пунктов, м | 1000 |
|  |  | Время транспортной доступности (в одну сторону) для сельских населенных пунктов, минут, не более | 30 |
| Стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, коек на 1000 человек | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |
|  |  | Размер земельного участка, м2/койка | До 50 коек | 210 |
|  |  |  | От 50 до 100 коек | 185 |
|  |  |  | От 100 до 200 коек | 135 |
|  |  |  | От 200 до 300 коек | 95 |
|  |  |  | От 300 до 500 коек | 70 |
|  |  |  | От 500 коек | 60 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, минут в одну сторону | 20 |
| Аптечные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности | Объект на 6200 человек | 1 |
|  |  | Размер земельного участка, га/объект | 0,2 или встроенные |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания для городских населенных пунктов, м | 500 |
|  |  | Время транспортной доступности (в одну сторону) для сельских населенных пунктов, минут, не более | 30 |
| Раздаточные пункты молочные кухни (для детей до 1 года) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, порций в сутки на одного ребенка | 4 |
|  |  | Размер земельного участка, га/1000 порций в сутки | 0,015, но не менее 0,15 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания для городских населенных пунктов, м | 500 |
|  |  | Время транспортной доступности (в одну сторону) для сельских населенных пунктов, минут, не более | 30 (также возможно использование мобильных раздаточных пунктов) |

2.3.1. Лечебные учреждения размещаются в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20

2.3.2. Расстояние от территории лечебных учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяется в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

#### 2.4. Нормативы обеспеченности объектами физической культуры и спорта

##### Таблица 6

| №п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные сооружения (стадионы, спортивные площадки, катки и т.д.) | м2 общей площади | 591-1221 | 0,7-0,9 |
| 2 | Спортивный зал общего пользования | м2 общей площади | 197-407 | По заданию на проектирование |
| 3 | Бассейн | м2 зеркала воды | 20-25 | По заданию на проектирование |

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %:

- территории - 35,

- спортзалы - 50,

- бассейны - 45.

Радиус обслуживания помещений для физкультурно-оздоровительных занятий - 500 м, физкультурно-спортивные центры жилого района - 1500 м.

#### 2.5. Нормативы обеспеченности объектами торговли и питания

##### Таблица 7

| Наименование вида объектов местного значения | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазины | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, м2 на 1 тыс. чел. | 299,4 |
|  |  | В том числе: |  |
|  |  | - продовольственных товаров, м2 на 1 тыс. чел. | 103,5 |
|  |  | - непродовольственных товаров, м2 на 1 тыс. чел. | 195,9 |
|  |  | Размер земельного участка, га/объект | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел. | Размер земельного участка под предприятие торговли, га/объект |
|  |  |  | 4-6 | 0,4-0,6 |
|  |  |  | 6-10 | 0,6-0,8 |
|  |  |  | 10-15 | 0,8-1,1 |
|  |  |  | 15-20 | 1,1-1,3 |
|  |  | Размер земельного участка, га/100 м2 торговой площади | Торговая площадь, м2 | Размер земельного участка, га/100 м2 торговой площади |
|  |  |  | До 250 | 0,08 |
|  |  |  | 250-650 | 0,08-0,06 |
|  |  |  | 650-1500 | 0,06-0,04 |
|  |  |  | 1500-3500 | 0,04-0,02 |
|  |  |  | Свыше 3500 | 0,02 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | 500 (при многоэтажной застройке) 800 (при малоэтажной застройке) 2000 (в сельских населенных пунктах) |
| Рыночные комплексы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, торговых мест на 1000 человек | 1,12 |
|  |  | Размер земельного участка, м2 | От 7 до 14 на 1 м2 торговой площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости: 14 - при торговой площади до 600 м2, 7 - свыше 3000 м2 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | 500 (при многоэтажной застройке) 800 (при малоэтажной застройке) 2000 (в сельских населенных пунктах) |
| Предприятия общественного питания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек | 40 |
|  |  | Размер земельного участка, га на 100 мест | Количество посадочных мест | Размер земельного участка, га на 100 мест |
|  |  |  | До 50 | 0,2-0,25 |
|  |  |  | 50-150 | 0,15-0,2 |
|  |  |  | Свыше 150 | 0,1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | 500 (при многоэтажной застройке) 800 (при малоэтажной застройке) 2000 (в сельских населенных пунктах) |
| Примечание: Расчет сети предприятий общественного питания принимать с учетом временного населения |

#### 2.6. Нормативы обеспеченности объектами культуры

##### Таблица 8

| Наименование вида объектов местного значения | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки, в том числе: | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 7 |
| - общедоступная библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 20000 человек |
|  |  | Размер земельного участка, га/объект | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30-40 |
| - детская библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 10000 детей |
|  |  | Размер земельного участка, га/объект | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30-40 |
| - филиал общедоступных библиотек с детским отделением в сельских населенных пунктах | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 1 на крупный сельский населенный пункт |
|  |  | Размер земельного участка, га/объект | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Шаговая (транспортная) доступность (в одну сторону), минут, не более | 15-30 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 2 |
|  |  | Размер земельного участка, га/объект | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30-40 |
| Краеведческий музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  |  | Размер земельного участка, га/объект | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30-40 |
| Тематический музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  |  | Размер земельного участка, га/объект | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30-40 |
| Концертный зал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект/посадочных мест на 1000 человек | 1/6-7 |
|  |  | Размер земельного участка, га/объект | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30-40 |
| Концертный творческий коллектив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  |  | Размер земельного участка, га/объект | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30-40 |
| Дома культуры, в том числе: | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 7 |
| - дом культуры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект/посадочных мест на 1000 человек | 1 на 20000 человек/65 |
|  |  | Размер земельного участка, га/объект | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30-40 |
| - филиал сельского дома культуры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект/посадочных мест на 1000 человек | 1 на 1000 человек/80 |
|  |  | Размер земельного участка, га/объект | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Шаговая (транспортная) доступность (в одну сторону), минут, не более | 15-30 |
| Парк культуры и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 30000 человек |
|  |  | Размер земельного участка, га/объект | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30-40 |
| Кинозал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 20000 человек |
|  |  | Размер земельного участка, га/объект | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (в одну сторону), минут, не более | 15-30 |

#### 2.7. Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения

##### Таблица 9

| Наименование вида объектов местного значения | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, рабочих мест на 1000 человек | 9 (2 - в жилых районах) |
|  |  | Размер земельного участка, га на 10 рабочих мест | Рабочих мест | Размер земельного участка, га на 10 рабочих мест |
|  |  |  | 10-50 | 0,1-0,2 |
|  |  |  | 50-150 | 0,05-0,08 |
|  |  |  | Свыше 150 | 0,03-0,04 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | 500 (при многоэтажной застройке) 800 (при малоэтажной застройке) 2000 (в сельских населенных пунктах) |
| в том числе предприятия непосредственного обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, рабочих мест на 1000 человек | 5 (2 - в жилых районах) |
|  |  | Размер земельного участка, га на 10 рабочих мест | Рабочих мест | Размер земельного участка, га на 10 рабочих мест |
|  |  |  | 10-50 | 0,1-0,2 |
|  |  |  | 50-150 | 0,05-0,08 |
|  |  |  | Свыше 150 | 0,03-0,04 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | 500 (при многоэтажной застройке) 800 (при малоэтажной застройке) 2000 (в сельских населенных пунктах) |
| Прачечные | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, кг белья в смену на 1000 человек | 120 (10 - в жилых районах) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30 |
| в том числе прачечные самообслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, кг белья в смену на 1000 человек | 10 (10 - в жилых районах) |
|  |  | Размер земельного участка, га на объект | 0,1-0,2 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30 |
| в том числе фабрики-прачечные | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, кг белья в смену на 1000 человек | 110 |
|  |  | Размер земельного участка, га на объект | 0,5-1,0 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30 |
| Химчистки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, кг вещей в смену на 1000 человек | 11,4 (4 - в жилых районах) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30 |
| в том числе химчистки самообслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, кг белья в смену на 1000 человек | 4 (4 - в жилых районах) |
|  |  | Размер земельного участка, га на объект | 0,1-0,2 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30 |
| в том числе фабрики-химчистки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, кг вещей в смену на 1000 человек | 7,4 |
|  |  | Размер земельного участка, га на объект | 0,5-1,0 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30 |
| Бани | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек | 3 |
|  |  | Размер земельного участка, га на объект | 0,2-0,4 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность (в одну сторону), минут, не более | 30 |
| Общественные уборные | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, приборов на 1000 человек | 3 |
|  |  | Размер земельного участка, га на объект | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | 500 (в местах массового пребывания людей) 150 (на территориях рынков, общественных и торговых центров, а также рекреационных комплексов) |
| Кладбище | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, га на 1000 человек | 0,24 |
|  |  | Размер земельного участка, га на объект | По заданию на проектирование |
| Бюро похоронного обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 0,5-1 млн. человек |
|  |  | Размер земельного участка, га на объект | По заданию на проектирование |
| Приемный пункт вторичного сырья | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 1 на жилой район с населением до 20000 человек |
|  |  | Размер земельного участка, га на объект | 0,01 |

#### 2.8. Нормативы обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми учреждениями и предприятиями связи

##### Таблица 10

| Наименование вида объектов местного значения | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделение связи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объектов | 1 на 9-25 тысяч человек |
|  |  | Размер земельного участка, га | Обслуживаемое население, тысяч человек | Размер земельного участка, га |
|  |  |  | До 9 (жилой район) | 0,07-0,08 |
|  |  |  | 9-18 (жилой район) | 0,09-0,1 |
|  |  |  | 20-25 (жилой район) | 0,11-0,12 |
|  |  |  | 0,5-2 (сельский населенный пункт) | 0,3-0,35 |
|  |  |  | 2-6 (сельский населенный пункт) | 0,4-0,45 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | 500 (при многоэтажной застройке) 800 (при малоэтажной застройке) 3000 (в сельских населенных пунктах) |
| Отделения банков | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, операционная касса | 1 на 10-30 тысяч человек |
|  |  | Размер земельного участка, га | Количество операционных касс | Размер земельного участка ли, га |
|  |  |  | 2 | 0,2 |
|  |  |  | 7 | 0,5 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 30 |
| Отделения и филиалы банков | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, операционное место | 1 на 2-3 тысячи человек |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | 500 (при многоэтажной застройке) 800 (при малоэтажной застройке) В сельских населенных пунктах не нормируется |
| Организации и учреждения управления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | По заданию на проектирование |
|  |  | Размер земельного участка, м2 на одного сотрудника | 44-18,5 при этажности 3-5 |
|  |  |  | Для городских и районных органов власти 54-30 при этажности 3-5 |
| Районные (городские народные) суды | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, судья | 1 на 30000 человек |
|  |  | Размер земельного участка, га на объект | Количество судей | Размер земельного участка, га на объект |
|  |  |  | 1 | 0,15 |
|  |  |  | 5 | 0,3 |
|  |  |  | 10 | 0,4 |
|  |  |  | 25 | 0,5 |
| Юридические консультации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, рабочее место | 1 юрист-адвокат на 10000 человек |
| Нотариальная контора | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, рабочее место | 1 нотариус на 30000 человек |

#### 2.9. Расчетные показатели муниципальных архивов

##### Таблица 11

| Наименование вида объектов местного значения | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объектов | По заданию на проектирование, но не менее одного |
|  |  | Размер земельного участка, га | Вместимость, млн. единиц хранения | Размер земельного участка, га |
|  |  |  | До 0,5 | 0,3 |
|  |  |  | 0,5-1 | 0,4 |
|  |  |  | 1-2 | 0,5 |

### 3. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения

#### 3.1. Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения

3.1.1. Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения следует принимать:

- городских парков - не менее 5 гектаров;

- парков (садов) планировочных районов - не менее 10 гектаров;

- для садов микрорайонов (кварталов) - не менее 3 гектаров;

- для скверов - не менее 0,5 гектара.

#### 3.2. Норматив площади объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов

3.2.1. Минимальную площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования, следует предусматривать, гектаров, не менее:

- городских парков - 5;

- садов микрорайонов (кварталов) - 3;

- скверов - 0,3.

В общем балансе территорий парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

3.2.2. Минимальный расчетный показатель площади территорий речных и озерных пляжей следует принимать из расчета 8 м2 на одного посетителя.

Число единовременных посетителей на пляжах следует определять с учетом коэффициента одновременной загрузки общего пользования для местного населения - 0,2.

Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей из расчета на одного посетителя следует принимать не менее 0,25 метра.

#### 3.3. Норматив радиуса доступности до объектов рекреационного назначения

3.3.1. Радиус доступности до объектов рекреационного назначения следует принимать в соответствии с таблицей 14.

##### Таблица 12

| Объекты рекреационного назначения | Радиус доступности до объектов рекреационного назначения, м | Показатель доступности от жилых зон до объектов рекреационного назначения |
| --- | --- | --- |
| Городской парк | 6000-7000 | 30 минут на транспорте |
| Парк (сад) планировочного района | 1500-2000 | 20 минут на транспорте |
| Сад микрорайона | 1000 | 20 минут пешком |
| Сквер | 500 | 10 минут пешком |
| Зона массового кратковременного отдыха | - | 1 час на транспорте |

#### 3.4. Норматив площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения

3.4.1. Норматив площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения в пределах застройки должен быть не менее 40%, а в границах территории планировочного района - не менее 25%, включая общую площадь озелененной территорий микрорайонов (кварталов).

3.4.2. Для жилых территорий, граничащих с городскими лесами и лесопарками, допускается уменьшение площади их озеленения на 50%.

#### 3.5. Норматив площадей территорий распределения элементов объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования

3.5.1. Минимальные расчетные показатели площадей территорий распределения элементов объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования, следует принимать в соответствии с таблицей 13.

##### Таблица 13

| Объекты рекреационного назначения | Территории элементов объектов рекреационного назначения, процентов от общей площади территорий общего пользования |
| --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки | Застроенные территории |
| Городские парки, парки планировочных районов | 65-70 | 25-28 | 5-7 |
| Сады микрорайонов (кварталов) | 80-90 | 8-15 | 2-5 |
| Скверы, размещаемые: на улицах общегородского значения и площадях | 60-75 | 25-40 | - |
| В жилых зонах, на жилых улицах, перед отдельными зданиями | 70-80 | 20-30 | - |
| Бульвары шириной: |  |  |  |
| 15-24 метров | 65-70 | 30-35 | - |
| 25-50 метров | 70-75 | 23-27 | 2-3 |
| более 50 метров | 75-80 | 15-20 | Не более 5 |
| Городские леса и лесопарки | 93-97 | 2-5 | 1-2 |

Примечание: максимальная этажность зданий и сооружений на застроенных территориях - 1.

3.5.2. Минимальные расчетные показатели площади озеленения объектов рекреационного назначения в пределах территорий общего пользования (городские леса, парки, сады) равен 6 м2 на человека.

3.5.3. Расчетные показатели численности единовременных посетителей парков, зон отдыха, лесопарков, городских лесов следует принимать, человек/гектаров, не более для:

- городских парков, парков планировочных районов - 100;

- парков курортных зон - 50;

- зон отдыха - 70;

- лесопарков - 10;

- городских лесов - 3.

#### 3.6. Норматив соотношения площадей функциональных зон парков, садов микрорайонов (кварталов) к общей площади парка, сада

3.6.1. Минимальные расчетные показатели соотношения площадей функциональных зон парков, садов микрорайонов (кварталов) следует принимать в соответствии с таблицей 14.

##### Таблица 14

| Функциональные зоны парков, садов микрорайонов (кварталов) | Соотношение площадей функциональных зон, % от общей площади парка, сада | Показатели площади функциональной зоны, м2 на посетителя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Городской парк | Парк (сад) планировочного района | Сад микрорайона | Сквер |
| Культурно-просветительных мероприятий | 3-8 | 20 | 10 | - | - |
| Массовых мероприятий | 5-17 | 40 | 30 | - | - |
| Физкультурно-оздоровительных мероприятий | 10-20 | 100 | 100 | 75 | - |
| Отдыха детей | 5-10 | 170 | 170 | 80 | 80 |
| Прогулочная | 40-75 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Хозяйственная | 2-5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

#### 3.7. Норматив площади территорий зон массового кратковременного отдыха в границах населенного пункта

3.7.1. Минимальные расчетные показатели площади территорий зон массового кратковременного отдыха в границах населенного пункта следует принимать из расчета не менее 500 м2 на одного посетителя. При этом наиболее интенсивно используемая часть такой территории для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя.

#### 3.8. Норматив обеспеченности объектами местного значения в области туризма

##### Таблица 15

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Коллективные средства размещения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1000 человек | 6 |
|  |  | Площадь территории для размещения объекта, м2 на одно место | гостиницы от 25 до 100 мест | 55 |
|  |  |  | базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря | 140-160 |
|  |  |  | кемпинги | 135-150 |

### 4. Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания

#### 4.1. Плотность сети линий общественного транспорта

4.1.1. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков в пределах 1,5-2,5 км/км2.

#### 4.2. Дальность пешеходных подходов к ближайшим остановкам общественного пассажирского транспорта

4.2.1. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 метров. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 метров; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 метров от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 метров от главного входа. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 800 метров.

#### 4.3. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта

4.3.1. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта (автобусов) следует принимать в 400-600 м.

#### 4.4. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки

4.4.1. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки, следует принимать в зависимости от ширины зоны не менее: до 300 метров - 60%; свыше 300 метров до 1000 метров - 50%; свыше 1000 метров - 40%.

#### 4.5. Нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания транспортных средств

4.5.1. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 16.

##### Таблица 16

| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | от въездов в гаражи и открытых стоянок при числе легковых автомобилей | от станций технического обслуживания при числе постов |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 10 и менее | 11-30 |
| Жилые дома | 10 <**> | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 |
| В том числе торцы жилых домов без окон | 6 <**> | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 |
| Общественные здания | 6 <**> | 10 <**> | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | <*> |
| Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 | <*> | <*> | 50 | <*> |
| -------------------------------- <*> Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. <**> Для зданий гаражей III и V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 метров. |
| Примечания: 1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки. 2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 метров. 3. Для гаражей I-II степеней огнестойкости указанные в таблице 15 расстояния допускается сокращать на 25% при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий. 4. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 5. Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в таблице расстояния допускается принимать по интерполяции. 6. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство погребов |

4.5.2. Норматив обеспеченности объектами для хранения транспортных средств следует принимать не менее 350 машино-мест на 1000 человек, но не менее 1 автомобиля на 1 квартиру.

4.5.3. Норматив обеспеченности станциями технического обслуживания автомобилей - 1 машино-место на 200 транспортных средств.

4.5.4. Норматив обеспеченности топливозаправочными станциями - одна топливораздаточная колонка на 1000 транспортных средств.

4.5.5. На территории новых жилых районов и микрорайонов следует предусматривать места для хранения автомобилей из расчета 1 машино-место - 1 квартира.

#### 4.6. Норматив стоянок легковых автомобилей

4.6.1. Нормы расчета стоянок легковых автомобилей допускается принимать в соответствии с таблицей 17.

##### Таблица 17

| Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 20-25 |
| Лесопарки и заповедники | 100 единовременных посетителей | 7-10 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 20-25 |
| Береговые базы маломерного флота | 100 единовременных посетителей | 10-15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3-5 |
| Гостиницы (туристские и курортные) | То же | 20-25 |
| Мотели и кемпинги | 100 единовременных посетителей | По расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7-10 |
| Здания и сооружения |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения, научные и проектные организации, высшие учебные заведения и другие здания офисного типа | 100 м2 общей площади | 2-3 |
| Учреждения общего образования | 100 мест | 5-7 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 10-15 |
| Больницы | 100 коек | 10-15 |
| Поликлиники | 100 посещений | 10-15 |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 20-25 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 20-25 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 15-20 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов | 100 м2 торговой площади |  |
| до 25000 м2 | 100 м2 торговой площади | 3-4 |
| более 25000 м2 | 100 м2 торговой площади | 4-5 |
| Рынки | 50 торговых мест | 20-25 |
| Рестораны и кафе общегородского значения | 100 мест | 20-25 |
| Гостиницы | То же | 10-15 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 10-15 |
| Примечания: 1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 метров. 2. Удельный вес торговой площади в торговых центрах не должен быть меньше 50%. 3. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. 4. Стоянки легковых автомобилей вдоль улиц и дорог должны учитываться при расчете |

### 5. Расчетные показатели в сфере инженерного обеспечения

#### 5.1. Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения

5.1.1. Жилая и общественная застройка городского округа, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

При разработке генерального плана допускается принимать укрупненные показатели водопотребления и водоотведения в соответствии с таблицей 18.

##### Таблица 18

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 125-160 |
| То же, с ванными и местными водонагревателями | 160-230 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 220-280 |
| Примечания: 1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут. 2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2016), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2016 и технологическим данным. 3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. 4. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях. 5. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти |

#### 5.2. Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения

5.2.1. Теплоснабжение следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения. В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

При разработке генерального плана допускается принимать укрупненные показатели в соответствии с таблицей 19.

##### Таблица 19

| Укрупненный показатель расхода тепла на 1 м2 общей площади | Удельный расход тепла на расчетный период, ккал/час/м2 (Вт/м) |
| --- | --- |
| Максимальный часовой расход тепла на отопление жилых зданий | 85,00 (98,00) |
| Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий | 40,70 (47,30) |
| Максимальный часовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий | 54,86 (63,79) |
| Среднечасовой расход тепла за отопительный период на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий | 14,00 (16,27) |
| Комплексный показатель расхода тепла в жилищно-коммунальном секторе | 194,60 (225,33) |

#### 5.3. Нормативы обеспеченности объектами газоснабжения

5.3.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии со схемами газоснабжения.

При разработке генерального плана допускается принимать следующие укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м2 (8000 ккал/м2):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 100;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 250;

- при отсутствии горячего водоснабжения - 125.

При расчетах допускается принимать следующие показатели удельных максимальных часовых расходов газа, м3/час:

- при застройке с автономными источниками отопления и горячего водоснабжения при норме обеспеченности общей площадью 25 м2/чел. - 0,63-0,45; 40 м2/чел. - 0,88-0,62;

- при застройке с центральным отоплением и горячим водоснабжением - 0,04.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые здания. Годовые расходы газа на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

#### 5.6. Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения

5.6.1. При проектировании электроснабжения территории Верещагинского городского округа Пермского края определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003.

5.6.2. Укрупненные показатели электропотребления на территории Верещагинского городского округа Пермского края допускается принимать в соответствии с таблицей 20.

##### Таблица 20

| Степень благоустройства городского округа | Электропотребление, кВт-ч/год на одного человека | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Городские населенные пункты, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |
| - без кондиционеров | 1360 | 4160 |
| - с кондиционерами | 1600 | 4560 |
| Городские населенные пункты, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): |  |  |
| - без кондиционеров | 1680 | 4240 |
| - с кондиционерами | 1920 | 4640 |
| Сельские населенные пункты (без кондиционеров): |  |  |
| - не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

#### 5.7. Санитарная очистка

5.7.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов допускается принимать по таблице 21.

##### Таблица 21

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Контейнеры для сбора и накопления ТКО | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, контейнеров на 1000 чел. | 5 |
|  |  | Размер земельного участка, м2 | Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | 100 |
| Урны | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |

### 6. Производственные зоны

6.1. Производственная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосферу, потенциала загрязнения атмосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, зоне отдыха населения в соответствии с генеральным планом, а также с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

6.2. Размещение производственной территориальной зоны не допускается:

- в составе рекреационных зон;

- на землях особо охраняемых территорий.

6.3. Для производственных предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией предприятий.

Санитарная классификация предприятий устанавливается по классам опасности - I, II, III, IV, V классы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- для предприятий I класса - 1000 м;

- для предприятий II класса - 500 м;

- для предприятий III класса - 300 м;

- для предприятий IV класса - 100 м;

- для предприятий V класса - 50 м.

#### 6.1. Нормативные параметры застройки производственных зон

6.1.1. Площадку предприятия по функциональному использованию следует разделять на следующие под зоны:

- предзаводскую (за пределами ограды или условной границы предприятия);

- производственную - для размещения основных производств;

- подсобную - для размещения ремонтных, строительно-эксплуатационных, тарных объектов, объектов энергетики и других инженерных сооружений;

- складскую - для размещения складских объектов, контейнерных площадок, объектов внешнего и внутризаводского транспорта.

6.1.2. Предзаводскую зону предприятия следует размещать со стороны основных подъездов и подходов, работающих на предприятии.

Размеры предзаводских зон предприятий следует принимать 0,8 га - при количестве работающих до 0,5 тыс. человек.

6.1.3. Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, следует определять из расчета не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене.

#### 6.2. Коммунальные зоны

6.2.1. Коммунально-складская зона предназначена для размещения общетоварных и специализированных складов, предприятий коммунального, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли.

6.2.2. Группы предприятий и объектов, входящие в состав коммунальных зон, необходимо размещать с учетом технологических и санитарно-гигиенических требований, кооперированного использования общих объектов, обеспечения последовательного ввода мощностей.

6.2.3. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, расположенных в коммунальной зоне, следует осуществлять в соответствии с требованиями к производственным зонам.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще-, фрукто- и зернохранилищ следует принимать 50 м.

6.2.4. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания территорий, допускается принимать из расчета не менее 2 м2 на одного человека.

6.2.5. Минимальная площадь земельных участков общетоварных складов приведена в таблице 22.

##### Таблица 22

| Склады | Площадь складов, м2 на 1000 чел. | Размеры земельных участков, м2 на 1000 чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Городские н. п. | Сельские н. п. | Городские н. п. | Сельские н. п. |
| Продовольственных товаров | 77 | 19 | 310 | 60 |
| Непродовольственных товаров | 217 | 193 | 740 | 580 |

6.2.6. Минимальная вместимость специализированных складов и размеры их земельных участков приведены в таблице 23.

##### Таблица 23

| Склады | Площадь складов, т на 1000 чел. | Размеры земельных участков, м2 на 1000 чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Городские н. п. | Сельские н. п. | Городские н. п. | Сельские н. п. |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 27 | 10 | 190 | 25 |
| Фруктохранилища | 17 | 90 | 1300 | 380 |
| Овощехранилища | 54 |  |  |  |
| Картофелехранилища | 57 |  |  |  |

### 7. Зоны специального назначения

#### 7.1. Общие требования

7.1.1. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других функциональных зонах.

7.1.2. Для объектов, расположенных в зонах специального назначения в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

#### 7.2. Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг и мест захоронения

7.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения, приведены в таблице 24.

##### Таблица 24

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Места погребения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка, га на 1000 чел. | Кладбище традиционного захоронения | 0,24 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |
| Примечания. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедание, нормы земельного участка на одно захоронение |

#### 7.3. Объекты сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов

7.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов допускается принимать по таблице 25.

7.3.2. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов приведены в таблице 25.

##### Таблица 25

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Площадки для установки контейнеров для сбора мусора | Уровень обеспеченности, тонн/чел. в год | Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объема образования отходов и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора |
|  | Размер земельного участка, м2 | Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 |
|  | Пешеходная доступность, м | 100 |
| Скотомогильники (биотермические ямы) | Размеры земельного участка, м2 | не менее 600 |

### 8. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий

#### 8.1. Нормативы по отводу поверхностных вод

Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330.2018, предусматривая в городе, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.

Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков - допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

#### 8.2. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов, в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать:

- защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории Верещагинского городского округа Пермского края с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории индивидуальной застройки Верещагинского городского округа Пермского края и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СП 104.13330.2016 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать перегрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя перегрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

#### 8.3. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

8.3.1. Защиту территорий Верещагинского городского округа Пермского края от затопления следует осуществлять в соответствии со СП 104.13330.2016.

8.3.2. В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:

- обвалование территорий со стороны водных объектов;

- искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с временно затопляемых территорий;

- сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети.

8.3.3. Территории Верещагинского городского округа Пермского края, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами подсыпкой или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для селитебных территорий; один раз в 10 лет - для озелененных территорий и плоскостных спортивных сооружений.

8.3.4. В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

8.3.5. Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

8.3.6. При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

#### 8.4. Инженерная подготовка и защита территории

8.4.1. Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

8.4.2. При планировке и застройке территории залегания полезных ископаемых необходимо соблюдать требования законодательства о недрах.

Застройка территорий залегания полезных ископаемых (кроме общераспространенных) допускается по согласованию с органами государственного горного надзора. При этом должны быть предусмотрены и осуществлены мероприятия, обеспечивающие возможность извлечения из недр полезных ископаемых.

Под застройку в первую очередь следует использовать территории, под которыми:

- залегают непромышленные полезные ископаемые;

- полезные ископаемые выработаны и процесс деформаций земной поверхности закончился.

8.4.3. При разработке проектов планировки на территории Верещагинского городского округа Пермского края следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту от переработки берегов рек и озер, затопления, подтопления в соответствии с СП 116.13330.2012, СП 58.13330.2019, СП 104.13330.2016.

8.4.4. При проектировании инженерной защиты следует предусматривать:

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и интенсификации действующих геологических процессов;

- сохранение зон охраны памятников истории и культуры и природного ландшафта;

- надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

- в необходимых случаях - систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации.

8.4.5. Территории, отводимые под застройку, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ и где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами.

8.4.6. Территории Верещагинского городского округа Пермского края, нарушенные карьерами и отвалами отходов, подлежат рекультивации для использования, в основном, в рекреационных целях.

Кроме того, территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов.

При реабилитации ландшафтов и рек для организации рекреационных зон следует проводить противоэрозионные мероприятия, а также берегоукрепление и формирование пляжей.

### 9. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды

9.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации мероприятий по охране окружающей среды (административные здания, в том числе лаборатории, осуществляющие контроль за состоянием окружающей среды), составляют не менее одного объекта на район и определяются заданием на проектирование.

9.2. При планировке и застройке поселений следует считать приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека.

9.3. При планировке и застройке поселений необходимо обеспечивать требования к качеству атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарными нормами. При этом в жилых, общественно-деловых и смешанных зонах поселений не допускается превышение установленных санитарными нормами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнений, а в зонах с особыми требованиями к качеству атмосферного воздуха (территории объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, школ, объектов рекреации) - 0,8 ПДК.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, а также пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам и другим предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами.

9.4. Мероприятия по защите водных объектов необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, санитарных и экологических норм, утвержденных в установленном порядке, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных вод с соблюдением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения, в рыбохозяйственных целях, а также расположенных в черте поселений.

Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны поселений следует размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков всех категорий сточных вод, включая поверхностный сток с территории поселений. Правил охраны поверхностных вод, утвержденных и согласованных в установленном порядке.

9.5. Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых или намечаемых к использованию в качестве источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, следует осуществлять с учетом санитарных правил проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ.

В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных на берегах водоемов и водотоков, водоохранные мероприятия должны отвечать требованиям ГОСТ 17.1.5.02-80.

Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются округа (II и III) санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

9.6. Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам. Число и протяженность примыканий площадок производственных предприятий к водоемам должны быть минимальными.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

9.7. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений, животноводческих и птицеводческих предприятий должны быть предусмотрены необходимые меры, исключающие попадание указанных веществ, навозных стоков и помета в водоемы.

9.8. Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование следует предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03.

Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон. Для категории чрезвычайно опасного загрязнения почв рекомендуется вывоз и утилизация почв на специализированных полигонах.

Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и инженерных сооружениях на соответствие требованиям норм радиационной безопасности и ГН 2.1.7.2041-06.

Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы в зависимости от функционального назначения территории (жилые, общественные, производственные территории) и характера использования (почвы сельскохозяйственного назначения и прочие).

Мероприятия по защите подземных вод следует предусматривать в соответствии с санитарными и экологическими требованиями по охране подземных вод.

9.9. При размещении радиотехнических объектов (метеорологических радиолокаторов, телецентров и ретрансляторов, радиостанций, башен или мачт с установленными на них антеннами, ЛЭП, промышленных генераторов и других объектов, излучающих электромагнитную энергию) следует руководствоваться СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ПУЭ.

### 10. Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования, приведены в таблице 26.

#### Таблица 26

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Административные здания | не менее 1 объекта на поселение | не нормируется |
| Склады материально-технического обеспечения | в соответствии с планом мобилизационных мероприятий <*> | не нормируется |
| -------------------------------- <*> План мобилизационных мероприятий разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 г.№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» |

### 11. Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, обеспечению безопасности людей на водных объектах, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, обеспечению безопасности людей на водных объектах, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приведены в таблице 27.

#### Таблица 27

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Здания административные, в том числе для размещения аварийно-спасательных служб, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др. | по заданию на проектирование | не нормируется |
| Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия) | 1000 мест на 1000 чел. населения, оставшегося после эвакуации | радиус пешеходной доступности 500 м <*> |
| Спасательные посты, станции на водных объектах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи) | 1 объект на 400 м береговой линии в местах отдыха населения | радиус пешеходной доступности 400 м |
| Берегозащитные сооружения | 100% береговой линии, требующей защиты | не нормируется |
| Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 100% территории, требующей защиты | то же |
| -------------------------------- <*> В отдельных случаях радиус сбора укрываемых может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России |

### 12. Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пожарной безопасности и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 28.

#### Таблица 28

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Подразделения пожарной охраны <*> | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, количество пожарных автомобилей на 1000 человек населения | 0,2 (г. Верещагино 0,4 (сельские населенные пункты) |
|  |  | Уровень обеспеченности, количество пожарных депо на 1000 человек населения | 0,05 (г. Верещагино) 0,2 (сельские населенные пункты) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Время прибытия первого подразделения к месту вызова, мин. | 10 (городские населенные пункты) 20 (сельские населенные пункты) |
| Источники наружного противопожарного водоснабжения <**> | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, количество источников | по расчету в соответствии с СП 8.13130.2020 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Уровень территориальной доступности, м | 150 |
| Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники <***> | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности | не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Уровень территориальной доступности, м | 150 |
| -------------------------------- <*> При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории необходимо резервировать территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития поселения в размере необходимой площади земельного участка. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. <**> В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). <***> Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее 15 x 15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м |

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги главного значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по таблице 29, а между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий - СП 18.13330.2019 «Генеральные планы промышленных предприятий» и СП 19.13330.2019 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий2.

#### Таблица 29

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальное расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности здания, м <*> |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |
| -------------------------------- <*> Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». |
| Примечания: 1. Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений; класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений определяются в соответствии с требованиями таблицы 21, таблицы 22 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5-8 м. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев |

### 13. Объекты, необходимые для организации охраны общественного порядка

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации охраны общественного порядка, приведены в таблице 30.

#### Таблица 30

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункт охраны общественного порядка | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 1 объект на административный участок <*> |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус пешеходной доступности, м | Не регламентируется |
| <*> Количество и границы административных участков определяются территориальными органами МВД России |

### 14. Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обеспечения потребностей маломобильных групп населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 30.

#### Таблица 30

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов | Доля мест для транспорта инвалидов на участке около или внутри зданий организации сферы услуг - 10% | Максимальное расстояние от мест для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до входов в предприятия, организации или в учреждения, доступные для инвалидов, - 50 м, до входов в жилые здания - 100 м |
|  | Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске на участке около или внутри зданий организации сферы услуг из расчета: |  |
|  | число мест на стоянке | число специализированных мест |  |
|  | до 100 включительно | 5%, но не менее одного места |  |
|  | от 101 до 200 | 5 мест и дополнительно 3% от количества мест свыше 100 |  |
|  | от 201 до 500 | 8 мест и дополнительно 2% от количества мест свыше 200 |  |
| Места для людей на креслах-колясках в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами | 5% общего числа зрителей, в том числе: 0,75% - для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; 0,25% - со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м); 4% - размещаемые в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования | Не нормируется |

## Часть II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Верещагинского городского округа установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий органов местного самоуправления Верещагинского городского округа, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального образования, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития муниципального образования, условий осуществления градостроительной деятельности на территории Пермского края в части формирования объектов местного значения.

### Общая характеристика методики разработки нормативов градостроительного проектирования

Подготовка местных нормативов осуществлялась с учетом:

- муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, планов и программ комплексного социально-экономического развития;

- сведений о социально-демографическом составе и плотности населения на территории Верещагинского городского округа;

- предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц по местным нормативам градостроительного проектирования.

Учет предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц производится путем размещения проекта местных нормативов на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» и опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Статус и границы Верещагинского городского округа установлены Законом Пермского края от 23.02.2019 г. № 355-ПК «Об образовании нового муниципального образования Верещагинского городской округ Пермского края».

В состав территории муниципального образования входит 161 населенный пункт:

- город Верещагино;

- поселки Бородулино, Верх - Лысьва, Зюкайка, Ленино, Субботники;

- разъезд поселок Волегово, Зюкай, Кукетский, Путино

- села Вознесенское, Путино, Сепыч;

- деревни Агеево, Аникино, Андрияново, Андроновка, Андронята, Алешата, Артошичи, Баранники, Беляевка, Бородули, Борщовцы, Бузынята, Васенки, Веденичи, Верхнее Мальцево, Верхние Хомяки, Верхние Шабуры, Верхняя Ознобиха, Веселково, Волеги, Гаврюхино, Ганичи, Гаревка, Горынцы, Гудыри, Демино, Денисовка, Денисята, Дурово, Евсино, Егорово, Егоршата, Еловики, Елохи, Енино, Ефимково, Ефимовка, Жигали, Зайцы, Зарич, Заполье, Заполье, Захарята, Ивашково, Калиничи, Каменка, Карагайцы, Карагайцы, Катаево, Кирпичики, Ключи, Ключи, Кожевники, Комары, Кононово, Коротаево, Кочни, Кривчана, Крутики, Кузнецово, Кузьминка, Кукеты, Кукушки, Кунгур, Купцы, Лазарево, Левино, Леушканово, Логиново, Лукино, Лучники, Мальги, Мальковка, Мартелы, Минино, Мишино, Мосино, Москвята, Моши, Нежданово, Нижнее Галино, Нижнее Мальцево, Нижние Гаревские, Нижние Хомяки, Нижние Шабуры, Никитята, Никишата, Нифонята, Носята, Овчинники, Ощепково, Павличата, Паклино, Пальмино, Панюши, Пелени, Первомайка, Посад, Потаповка, Прохорята, Пьянково, Рябины, Реуны, Савенки, Салтыково, Сарапулка, Сарачи, Сенькино, Сергеевка, Сивково, Сидорята, Симонята, Соболята, Соколово, Сороки, Спирята, Старая Мельница, Старый Посад, Степанята, Стрижи, Терешата, Толковята, Трошино, Тюриково, Углево, Усть-Сепыч, Федосята, Федяшино, Хрены, Чащино, Черепаново, Черномясово, Черствые, Шаврино, Шатрово, Шатры, Шипичата, Шулаи, Щетины;

- хутора Меньшиков, Ровный;

- Казармы 1283-й км,1291-й км, 1292-й км, 1293 –й км, 1308-й км, 1309-й км, 1312-й км.

Численность постоянного населения Верещагинского городского округа, по данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 01.01.2021 г. составила 38038 человек, в том числе:

- город Верещагино – 20935 человек, относится к группе малых городов (согласно таблице 4.1 СП 42.13330.2016);

- сельское население - 17103 человека.

### Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части

Материалы по обоснованию расчетных показателей сгруппированы в зависимости от видов объектов и территорий в соответствии с подразделами основной части местных нормативов. Материалы по обоснованию содержат ссылки на использованные документы, перечисленные в приложении 1, извлечения из этих документов, пояснения, выводы.

#### Обоснование расчетных показателей раздела 1

Расчетные показатели, указанные в п. 2.1.7, взяты в соответствии с письмом Министерства регионального развития РФ от 14.12.2010 г. № 42053-ИБ/14 «Об утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры» и СП 42.13330.2016.

##### Таблица 1

Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню

комфорта согласно пункту 5.6 СП 42.13330.2016

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека, м2 | Доля в общем объеме жилищного строительства, % |
| --- | --- | --- |
| Престижный (бизнес-класс) | 40 | 15 |
| Массовый (эконом-класс) | 30 | 50 |
| Социальный (муниципальное жилище) | 20 | 30 |
| Специализированный | - | 5 |

Таким образом, средневзвешенная жилищная обеспеченность на одного человека должна составлять 27 м2 (40 x 0,15 + 30 x 0,5 + 20 x 0,3).

#### Обоснование расчетных показателей раздела 2

1. К учреждениям и предприятиям в сфере социального обслуживания относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие.

2. Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности следует размещать с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры городских округов и поселений, деления на жилые районы и кварталы в целях создания единой системы обслуживания.

Учреждения и предприятия обслуживания необходимо размещать с учетом следующих факторов:

- приближения их к местам жительства и работы;

- увязки с сетью общественного пассажирского транспорта;

- нормативных радиусов обслуживания.

3. При определении числа, состава и вместимости учреждений и предприятий обслуживания следует дополнительно учитывать приезжающее население из других городских и сельских поселений, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижения не более 1 ч.

4. При формировании системы обслуживания должны предусматриваться уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания:

- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением ежедневно, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения с учетом радиусов обслуживания;

- периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.).

5. Размещение объектов повседневного обслуживания обязательно при проектировании группы жилой, смешанной жилой застройки, размещаемой вне территории квартала в окружении территорий иного функционального назначения.

В случае размещения группы в составе жилого района объекты повседневного обслуживания и показатели обеспеченности ими входят в суммарные показатели обеспеченности объектами периодического обслуживания.

6. Транспортная доступность объектов периодического и эпизодического пользования установлена на основании анализа расстояний между жилыми районами. Наибольшими расстояниями являются расстояние в 58 км между наиболее отдаленным населенным пунктом Верещагинского городского округа (д. Соколово) и административным центром (г. Верещагино).

##### Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

###### Расчет рекомендуемой обеспеченности дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными организациями

Расчет обеспеченности дошкольными образовательными организациями осуществляется в соответствии с требованиями приложения Д СП 42.13330.2016 и Региональными нормативами градостроительного проектирования «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения муниципальных образований Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для населения муниципальных образований Пермского края» (утверждены Постановлением Правительства Пермского края от 17.08.2018 г. № 459-п).

Согласно статистическим данным доля лиц младше трудоспособного возраста составляет 48,9%, в том числе 0-6 лет – 19,6%, 7-15 лет – 25,2%, 16-17 лет – 4,1%.

###### Организации дополнительного образования

В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования Верещагинского Муниципального района» (утверждена Постановлением администрации Верещагинского муниципального района от 05.03.2018 г №155-п) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) должен составить 75% к 2022 году.

Согласно статистическим данным доля населения в возрасте от 5 до 18 лет составляет 20,48%. Таким образом, планируемый охват услугами дополнительного образования должен составлять не менее 204,8 x 0,75 = 153 мест на 1000 человек населения.

Размеры земельных участков организаций дополнительного образования принимаются по заданию на проектирование.

Уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования принят согласно приложению Д СП 42.13330.2016.

##### Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.04.2018 г. № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения».

Размер земельных участков для размещения объектов здравоохранения принят согласно приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Уровень территориальной доступности принят согласно пункту 10.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Норматив обеспеченности аптеками взят в соответствии с Методическими рекомендациями «О принципах размещения фармацевтических (аптечных) организаций и нормативах развития сети аптек, обслуживающих население» утверждены Министерством здравоохранения РФ 16.10.1997 г. № 97/111.

##### Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

###### Объекты физической культуры и массового спорта местного значения

Расчет предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения проведен согласно Приказу Министерства спорта России от 21.03.2018 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта. Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

В соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта Верещагинского городского округа» (утверждена Постановлением администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 10.02.2020 г. № 254-01-01-159) долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, планируется довести до 31,5% (примерно 11000 человек).

Единая пропускная способность (далее - ЕПС) физкультурно-спортивных сооружений в муниципальном образовании, необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения, рассчитывается по следующей формуле:

ЕПС = Н x Сз / (Р x З x В), где

Н - количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном образовании, человек;

Сз - еженедельная норма времени занятий физической культурой и спортом на одного жителя - три часа;

Р - режим работы объектов спорта - семь дней в неделю;

З - средняя техническая загруженность объектов спорта - 0,7;

В - время функционирования для обеспечения потребности указанной целевой аудитории - пять часов в день.

ЕПС = 11000 x 3 / (7 x 0,7 x 5) = 1347 человек, что составляет 5,9% населения муниципального образования (59 человек на 1000 населения). Этот параметр будет использоваться для определения нижней границы предельно допустимого норматива обеспеченности.

В качестве параметра для определения верхней границы принят усредненный норматив ЕПС в 122 человека на 1000 населения из Приказа Министерства спорта России от 21.03.2018 г № 244, рассчитанный исходя из задачи привлечения к 2030 году к систематическим занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

Таблица 2

Расчет нормативов обеспеченности основными объектами

физической культуры и массового спорта

| № п/п | Тип объекта | Норма обеспеченности на одного человека, м2 <*> | ЕПС для объекта на 1000 населения <**>, человек | Норматив обеспеченности объектом на 1000 населения, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий | 10 | 19,7-40,7 | 197-407 |
| 2 | Комплексная площадка для подвижных игр | 20 |  | 394-814 |
| 3 | Зал для общефизической подготовки | 10 |  | 197-407 |
| -------------------------------- <*> В соответствии с приложением к Методическим рекомендациям о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта. <**> ЕПС для объекта получена путем деления ЕПС на 1000 чел. муниципального образования на количество типов объектов (59 / 3 = 19,7) / (122 / 3 = 40,7) |

Площадь земельного участка объектов физической культуры и массового спорта устанавливается заданием на проектирование.

Уровень территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта принят согласно пункту 10.4 СП 42.13330.2016.

##### Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами услуг общественного питания и торговли и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов услуг общественного питания и торговли приняты взяты в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 21.03.2018 г. №  150-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Пермском крае», а также приложением Д и пунктом 10.4 СП 42.13330.2016.

##### Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства приняты в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № 965-р «О введении в действие Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Минимально необходимое количество библиотек:

БС = (НС / ННС) + ((Н - НС) / ННГ) + (НД / ННД), где

БС - библиотечная сеть;

Н - численность населения;

НС - численность сельского населения;

ННС - норматив численности жителей на 1 библиотеку для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа;

ННГ - норматив численности жителей на 1 библиотеку для городского округа;

НД - численность детского населения;

ННД - норматив численности детского населения на 1 библиотеку.

БС = (17280/ 1000) + ((38572 - 17280 / 20000) + (8345/ 10000) = 19,2

Минимально необходимое количество учреждений клубного типа:

КС = (НС / ННС) + ((Н - НС) / ННГ), где

КС - сеть учреждений клубного типа;

Н - численность населения;

НС - численность сельского населения;

ННС - норматив численности жителей на 1 дом культуры для сельского населения, входящего в состав городского округа;

ННГ - норматив численности жителей на 1 дом культуры для городского округа.

КС = (17280 / 1000) + ((38572 -17280) / 20000) = 18,3

##### Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов коммунально-бытового назначения приняты в соответствии с приложением Д и пунктом 10.4 СП 42.13330.2016.

##### Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми учреждениями и предприятиями связи и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми учреждениями и предприятиями связи приняты в соответствии с приложением Д и пунктом 10.4 СП 42.13330.2016 и Приказом Министерства связи СССР от 27.04.1981 г. № 178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР».

##### Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для формирования архивных фондов, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для формирования архивных фондов, принимаются в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

Уровень территориальной доступности для архивных фондов принят как для объекта эпизодического пользования.

#### Обоснование расчетных показателей раздела 3

##### Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами массового отдыха населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности мест массового отдыха населения приведены в пунктах 9.7, 9.21, 9.27 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

##### Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области туризма и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Уровень обеспеченности гостиницами, а также значения расчетных показателей минимально допустимой площади территории для размещения коллективных средств размещения установлены согласно приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для объектов в области туризма и рекреации максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

#### Обоснование расчетных показателей раздела 4

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог принимают в зависимости от их категории в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».

Границы полосы отвода, необходимой для размещения планируемых к строительству и реконструкции автомобильных дорог, следует принимать согласно Постановлению Правительства РФ от 02.09.2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Расстояния от бровки земляного полотна до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330.2012, но для дорог IV категории не менее, до жилой застройки – 50 м; садово-дачной застройки - 25.

Нормативное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, на рекреационных территориях принимается в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016.

Для медицинских организаций (больниц, стационаров, поликлиник, амбулаторий и др.) нормативное количество машино-мест для временного хранения автомобилей, размещаемых в пределах участка медицинской организации, принимается в соответствии с требованиями СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».

Уровень территориальной доступности принят на основании пунктов 11.32 и 11.36 СП 42.13330.2016.

Предельные значения показателей минимально допустимого уровня обеспеченности станциями технического обслуживания автомобилей устанавливаются в соответствии с пунктом 11.40 СП 42.13330.2016.

Предельные значения показателей минимально допустимого уровня обеспеченности Автозаправочные станции устанавливаются в соответствии с пунктом 11.41 СП 42.13330.2016.

#### Обоснование расчетных показателей раздела 5

##### Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетное среднесуточное водопотребление населенных пунктов определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расходов воды на поливку.

При проектировании систем водоснабжения предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности - удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на содержание скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах должны приниматься по ведомственным нормативным документам.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должны определяться на основании технологических данных.

Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 3 СП 31.13330.2012.

Размер земельного участка для размещения станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения) в зависимости от их производительности приняты на основании п. 12.4 СП 42.13330.2016.

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов местного значения сельского поселения в области водоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

При установлении показателей территориальной доступности объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объектов водоснабжения, для населения, которые имеют санитарно-защитные, охранные зоны, нормирование доступности (транспортную или пешеходную) до таких объектов не требуется.

##### Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения - расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Мощность объектов водоотведения определяется расчетным водопотреблением участков застройки с учетом особенностей рельефа.

При наличии канализационных стоков должны быть предусмотрены очистные сооружения.

Проекты канализации объектов разрабатываются одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.

Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов в границах водоохранных зон допускаются при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и водного законодательства;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

Размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности приняты на основании п. 12.5 СП 42.13330.2016.

При установлении показателей территориальной доступности объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объектов водоотведения, для населения, которые имеют санитарно-защитные, охранные зоны, нормирование доступности (транспортную или пешеходную) до таких объектов не требуется.

##### Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Проектные решения по перспективному развитию систем теплоснабжения при территориальном планировании следует принимать в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения поселений в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций с учетом инвестиционных программ в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Количество и параметры объектов теплоснабжения зависят от расчетной тепловой нагрузки, наличия источника теплоты, рельефа местности и иных факторов.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции следует принимать по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология».

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения - расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей - определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей - по фактическим тепловым нагрузкам. При отсутствии таких данных допускается руководствоваться таблицей 3.

###### Таблица 3

| Элементы застройки | Условия определения расчетных тепловых нагрузок |
| --- | --- |
| Существующая застройка населенных пунктов, действующие промышленные предприятия | Определяются по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам |
| Намечаемые к строительству промышленные предприятия | Определяются по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств |
| Намечаемые к застройке жилые районы | Определяются по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок. Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых домов при новом строительстве следует принимать по СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», приложение В |

Удельный показатель тепловой нагрузки на горячее водоснабжение определяется по удельной величине тепловой энергии, отнесенной к площади жилых, административных и общественных зданий согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», приложение Г.

При установлении показателей территориальной доступности объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объектов теплоснабжения, для населения, которые имеют санитарно-защитные, охранные зоны, нормирование доступности (транспортную или пешеходную) до таких объектов не требуется.

В соответствии с таблицей 12.4 п. 12.27 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения сельского поселения в области теплоснабжения (отдельно стоящие котельные).

Для объектов в области инженерной инфраструктуры, в том числе теплоснабжения, максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

##### Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа принимается в соответствии с СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы».

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектов газоснабжения принимаются в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Для объектов в области инженерной инфраструктуры, в том числе газоснабжения, максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

##### Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Укрупненный показатель потребления электроэнергии определяется в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016 и Постановлением Правительства Пермского края от 22.08.2012 г. № 699-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях».

Для объектов в области инженерной инфраструктуры, в том числе в области электроснабжения, максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

##### Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

###### Контейнеры для сбора и накопления твердых коммунальных отходов

Для ориентировочных расчетов прогнозного образования отходов нормы накопления ТКО приняты согласно СП 42.13330.2016 в 1,1 м3 на человека в год, в том числе 5% крупногабаритных отходов. Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест» Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение объема накопления отходов в год составляет 0,6-1,2%.

Согласно данным Пермьстата среднегодовой темп убыли населения Верещагинского городского округа составляет 492 человека, следовательно, прогнозная численность населения на 2023 год составит 372860 человек.

Таким образом, прогноз ежесуточного образования ТКО составит, м3:

37860 x 1,1 / 365 x 1,00612 = 122,6.

При использовании стандартного мусорного контейнера объемом 0,75 м3 ежесуточная потребность в пересчете на 1000 человек составит 122,6 / 0,75 / 37,860 = 4 контейнеров.

Данный расчет действителен при ежесуточном вывозе накопленного ТКО.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5, в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88.

Расчетный показатель максимального уровня пешеходной доступности до площадок для установки контейнеров для сбора мусора устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88.

#### Обоснование расчетных показателей раздела 6

Нормативные параметры застройки производственных зон принимаются в соответствии с Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Нормативные параметры коммунально-складской зоны принимаются в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2016.

#### Обоснование расчетных показателей раздела 7

##### Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Предельные значения показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами захоронения устанавливаются в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016.

#### Обоснование расчетных показателей раздела 8

Расчетные показатели представлены в соответствии с установленными нормами:

1. СП 116.13330.2016 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

2. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

3. СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

4. СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

#### Обоснование расчетных показателей раздела 9

Предельные значения расчетных показателей объектов местного значения муниципального района устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края об охране окружающей среды.

#### Обоснование расчетных показателей раздела 10

Предельные значения расчетных показателей объектов местного значения муниципального района устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», а также СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

#### Обоснование расчетных показателей раздела 11

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014 "Защитные сооружения гражданской обороны», СП 58.13330.2012 "Гидротехнические сооружения. Основные положения».

Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 165.13330.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Перечень мероприятий систем инженерной защиты населения должен разрабатываться в соответствии с СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Отвод поверхностных вод с селитебной территории и площадок предприятий поселения следует осуществлять в соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

#### Обоснование расчетных показателей раздела 12

При разработке документов территориального планирования должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (раздел II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов»), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пожарными автомобилями и пожарными депо взяты в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2016 г. № 489-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 2Расчетные показатели обеспеченности населения Пермского края объектами пожарной охраны».

Источники наружного противопожарного водоснабжения устанавливаются по расчету в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

#### Обоснование расчетных показателей раздела 13

Расчетные показатели объектов, необходимых для организации охраны общественного порядка, устанавливаются в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

#### Обоснование расчетных показателей раздела 14

При планировке и застройке необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные для остальных категорий населения, в соответствии с таблицей 40.

##### Таблица 4

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | Минимально допустимого уровня обеспеченности | Максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов | Доля мест для транспорта инвалидов на участке около или внутри зданий организации сферы услуг - 10% в соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | Максимальное расстояние от мест для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до входов в предприятия, организации или в учреждения, доступные для инвалидов, - 50 м, до входов в жилые здания - 100 м в соответствии с п. 5.2.2 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |
|  | Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске на участке около или внутри зданий организации сферы услуг из расчета: - до 100 мест на стоянке включительно - 5%, но не менее одного специализированного места; - от 101 до 200 мест на стоянке - 5 специализированных мест и дополнительно 3% от количества мест свыше 100; - от 201 до 500 мест на стоянке - 8 специализированных мест и дополнительно 2% от количества мест свыше 200 в соответствии с п. 4.2.1 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  |
| Места для людей на креслах-колясках в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами | 5% общего числа зрителей, в том числе: 0,75% - для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; 0,25% - со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м); 4% - размещаемые в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования в соответствии с п. 7.1.7 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | Не нормируется |

## Часть III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В местных нормативах определяются виды объектов и территорий, создание и содержание которых муниципальное образование обеспечивает полностью или частично. Виды объектов и территорий обусловлены вопросами местного значения, исполнение которых возложено на муниципальное образование согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Определенные местными нормативами объекты и территории в соответствующих случаях (при использовании институтов комплексного освоения свободных от застройки территорий, развития застроенных территорий) могут создаваться за счет победителей аукционов с участием или без участия средств бюджета (о чем указывается по результатам соответствующих расчетов в проектах договоров до проведения аукционов).

Создание всех объектов, включая те, которые не определены местными нормативами, происходит по выбору правообладателей земельных участков в соответствии с градостроительными регламентами, содержащимися в правилах землепользования и застройки. В частности, иные объекты социальной инфраструктуры, не определенные местными нормативами, создаются за счет частных лиц с участием или без участия бюджетных средств различных уровней.

Показатели, необходимые при осуществлении градостроительной деятельности в границах Верещагинского городского округа и не установленные местными нормативами, правилами землепользования и застройки и генеральным планом, принимаются в соответствии с региональными нормативами, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления, образующих систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность и предназначенных для использования субъектами градостроительной деятельности на территории Верещагинского городского округа.

Местные нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление градостроительной деятельности на территории Верещагинского городского округа, и разработаны в соответствии с требованиями статей 29.2 и 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### Правила применения местных нормативов и расчетных показателей

При применении местных нормативов и расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов, следует учитывать следующие правила:

1) планировочная организация территорий должна учитывать архитектурные традиции, ландшафтные и другие местные особенности;

2) для территорий с преобладанием сложившейся жилой застройки должно быть предусмотрено:

- упорядочение планировочной структуры и сети улиц;

- благоустройство и озеленение территории;

- максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий;

- приспособление под современное использование памятников истории и культуры с учетом требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия;

- пространственная взаимосвязь элементов планировочной структуры, жилой застройки, объектов социального и коммунально-бытового назначения, озелененных и иных территорий общего пользования.

### Правила применения расчетных показателей при работе с документами территориального планирования

При подготовке и утверждении генерального плана, в том числе при внесении изменений в генеральный план, а также при проверке и согласовании таких проектов осуществляется учет местных нормативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения населения Верещагинского городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения населения Верещагинского городского округа и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Верещагинского городского округа.

При проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в генеральный план осуществляется контроль за размещением объектов местного значения согласно местным нормативам, подлежащих учету при внесении изменений в генеральный план.

### Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по планировке территории

При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет местных нормативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения населения Верещагинского  городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Верещагинского городского округа и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Верещагинского городского округа.

При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования в части соблюдения расчетных показателей.

При проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений генерального плана, положений местных нормативов, подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории.

### Область применения местных нормативов

Нормативы применяются в случаях:

- при подготовке проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципального образования, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;

- при согласовании проектов документов территориального планирования с органами местной администрации муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие требованиям, предусмотренным частью 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ;

- населением и иными заинтересованными субъектами, местными общественными организациями при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проекту планировки территории и проекту межевания территории, подготовленному в составе документации по планировке территории;

- орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования муниципальных образований, вправе принять во внимание положения нормативов при проведении экспертизы таких проектов;

- орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления, вправе при осуществлении контрольных полномочий опираться на положения нормативов для обоснования выявленных нарушений в муниципальной градостроительной документации.

Основными целями разработки и применения местных нормативов на территории муниципального образования являются:

- устойчивое развитие территории муниципального образования с учетом значения и особенностей в региональной системе расселения;

- обеспечение рациональной системы расселения;

- развитие производства, комплекса транспортной инфраструктуры;

- рациональное использование природных ресурсов, формирование природно-экологического каркаса в целях сохранения и развития уникального рекреационного потенциала для обеспечения всех видов индустрии туризма и отдыха;

- сохранение и возрождение культурного и исторического наследия.

Местные нормативы учитывают:

- административно-территориальное устройство муниципального образования;

- социально-демографический состав и плотность населения;

- природно-климатические условия муниципального образования;

- стратегии, программы и прогноз социально-экономического развития муниципального образования;

- особенности пространственной организации территорий, исторически сложившиеся традиции и уклад жизни населения на территории муниципального образования;

- развитие достигнутых показателей обеспеченности населения жилищной и социальной инфраструктурой;

- нормативные правовые акты, строительные и иные нормы и правила Российской Федерации и Пермского края;

- требования к планируемому благоустройству общественных и частных территорий.

Местные нормативы устанавливают обязательные требования градостроительной деятельности на территории Верещагинского городского округа. Местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству о техническом регулировании, а также иным федеральным нормативным правовым актам, устанавливающим обязательные требования, в том числе в области осуществления инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Основными принципами разработки нормативов являются:

- единство социально-экономического и территориального планирования;

- дифференцирование территорий Верещагинского городского округа по доминирующим признакам, характеризующим развитие территории по географическим (геологическим, гидрологическим, природно-климатическим), демографическим, экономическим и иным условиям);

- нормирование параметров допустимого использования территорий округа.

# Text boxes

14.09.2021

254-01-01-1528