Пермский государственный технический университет
Научно-исследовательская часть
Центр регионального развития, инноваций и управления

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: pstucenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ВЕРЕЩАГИНСКИЙ РАЙОН

ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 1

| Руководитель проекта, начальник отдела генеральных планов, к. культурол. | А. А. Аношкин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |
| Главный инженер проекта | К. Л. Резанов |

Пермь 2010

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования территории | 1:25 000 | 3 |
|  | Схема ограничений. Схема комплексной оценки территории | 1:25 000 | 3 |
|  | Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. Схема границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи | 1:25 000 | 3 |
|  | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения | 1:5 000 | 3 |
|  | Пояснительная записка | - | 3 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы) | - | 2 |

Оглавление

Введение	4

1. Анализ современного состояния территории	6

1.1. Обзор Зюкайского сельского поселения	6

1.1.1. Общие сведения о сельском поселении	6

1.1.2. Историческая справка	7

1.2. Пространственная организация	9

1.2.1. Положение сельского поселения в системе Пермского края	9

1.2.2. Современная территориально-планировочная организация сельского поселения	10

1.3. Текущее состояние жилищного фонда

и инженерной инфраструктуры	12

1.3.1. Жилищный фонд	12

1.3.2. Инженерная инфраструктура	12

1.3.3. Транспортная инфраструктура	16

1.4. Ресурсный потенциал	19

1.4.1. Характеристика геологических и природных условий	19

1.4.2. Экологическая ситуация	20

1.5. Социально-экономический потенциал	22

1.5.1. Демографические характеристики	22

1.5.2. Социальная сфера	23

1.5.3. Экономический потенциал	25

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	26

Введение

Научно-исследовательская работа «Разработка генерального плана Зюкайского сельского поселения» проведена по заказу ОКС администрации Верещагинского муниципального района Пермского края, муниципальный контракт № 2009/239.

Разработка является научно-технической продукцией, содержит оригинальные и экспериментальные планировочные, градостроительные и экономические решения.

Основная цель разработки генерального плана – создание стратегии устойчивого пространственного и социально-экономического развития Зюкайского сельского поселения в современных условиях. Зюкайское сельское поселение должно стать территорией комфортной для жизни и ведения бизнеса, привлекательной для инвесторов и туристов.

В ходе разработки генерального плана проведена оценка существующей ситуации и предложены решения для развития архитектурно-планировочной структуры, экономики, а также транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры сельского поселения. Предложения в рамках генерального плана вырабатывались с учетом социальных, экономических, экологических факторов и на основе изучения положительного мирового опыта.

За исходный год на момент обследования при разработке генерального плана принят 2010 год.

I этап (первая очередь) – 2020 год

II этап (расчетный срок) – 2030 год

III этап (долгосрочная перспектива) – отражается в территориях функциональных зон, резервируемых для перспективной (стратегической) территориальной организации поселения.

Данные для разработки генерального плана предоставлены Администрацией Верещагинского муниципального района.

Проектные предложения разработки генерального плана выработаны с учетом следующих норм и правил: СНиП 2.07.01-89 «Градостроительная планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

1. Анализ современного состояния территории

1.1. Обзор Зюкайского сельского поселения

1.1.1. Общие сведения о сельском поселении

Зюкайское сельское поселение расположено в восточной части Верещагинского муниципального района, граничит с Карагайским муниципальных районом, Бородульским сельским поселением, Вознесенским сельским поселением, Сивинским муниципальным районом.

Население Зюкайского сельского поселения составляет 6614 человек.

Таблица 1.1.1. Населенные пункты Зюкайского сельского поселения

|  |  | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  | ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 6614 |
| п. | Зюкайка | 5470 |
| п. | Кукетский | 636 |
| дер. | Захарята | 248 |
| дер. | Салтыково | 165 |
| дер. | Дурово | 52 |
| дер. | Гаврюхино | 15 |
| дер. | Сивково | 14 |
| дер. | Кузьминка | 11 |
| дер. | Сарачи | 3 |

Большая часть территории сельского поселения занята сельскохозяйственными угодьями, а также землями лесного фонда, по территории поселения протекает сеть мелких рек, а также река Лысьва.

Железная дорога, а также автомобильные дороги обеспечивают связь с районным и краевым центрами, другими городами Пермского края. Стационарная телефонная связь и Интернет обеспечиваются во всех населенных пунктах сельского поселения.

Перспективы Зюкайского сельского поселения связаны с усилением связей с городами Пермь и Верещагино, развитием новых предприятий и отраслей, продукция которых будет поставляться на рынки близлежащих населенных пунктов.

1.1.2. Историческая справка

О раннем заселении территории Зюкайского сельского поселения свидетельствуют поселение Дурово I, датированное VIII – III тысячелетиями до нашей эры, а также Захарята I, датированное I – серединой II тысячелетия нашей эры.

В 1787 г. в районе современного поселка Зюкайка, центра сельского поселения, находилась мельница Строгановых, при которой жил мельник Трофим Постников. В 1882 г. его потомок основал механический маслобойный завод, который сгорел дотла в 1909 году. Поначалу селение именовалось как «деревня При мельнице», потом – как деревня  Лысьвенская и, наконец, деревня Зюкай – это название было заимствовано у села Зюкай (ныне Карагайского района), бывшего центра Зюкайской волости, в которую входило селение при мельнице, в котором Постниковы были дворовыми людьми.

В 1926 г. был реконструирован маслозавод, который долгое время оставался крупнейшим предприятием такого типа на Урале. В период с 1931 до 1934 гг. здесь работал Уральский сельскохозяйственный институт северных прядильных культур, а с 1934 года работал техникум механизации сельского хозяйства. На следующий после этого год открылась школа комбайнеров. В 1970 г. на базе сельхозтехникума и совхоза был организован совхоз-техникум «Уралец».  В 1930-е годы в поселении действовала промартель «Красный кирпич». В военные годы сюда был эвакуирован завод им. Калинина из Курска и один из цехов Ворошиловского завода. В 1928 г. был основан льноводческий совхоз «Уралец», который в 1932 г. был разделен на три совхоза: «Уралец», имени Фрунзе и имени Яковлева. В 1957 г. «Уралец» объединился с совхозом «Кукетским» в опытно-показательное хозяйство «Уралец», которое было ликвидировано в 1969 г. В 1929 г. был основан колхоз «Урожай», годом ранее была организована промартель. В 1932 г. был пущен в действие Зюкайский льнозавод.

С 1941 года в поселке работает средняя школа, при которой в 1967 г. был основан музей поселка и школы. С 1945 года здесь работает больница. С 1997 года в Зюкайке стоит действующая православная церковь.

1.2. Пространственная организация территории

1.2.1. Положение в системе Пермского края

Зюкайское сельское поселение расположено вблизи районных центров – городов Верещагино, Очер, Нытва и Пермь. Связи с данными населенными пунктами являются наиболее значимыми для поселения.

Город Верещагино – административный, экономический и культурный центр Верещагинского муниципального района, население более 20 тыс. человек. Бизнес-связи. Для предприятий практически всех отраслей промышленности поселения Верещагино может быть перспективным рынком сбыта, а также источником квалифицированных кадров. Миграционные связи. Для связей Зюкайского и Верещагинского поселений характерны как безвозвратная, так и временная миграция. Безвозвратный миграционный процесс характерен для жителей поселений, переезжающих на работу или учебу в другое поселение. Маятниковая миграция существует в двух направлениях, жители Зюкайского сельского поселения ездят на работу в Верещагино, жители Верещагино, имеющие дачные участки на территории Зюкайского сельского поселения, ездят в поселение на отдых.

Город Пермь – административный, экономический и культурный центр Пермского края, население около 1 млн. человек. Бизнес-возможности. Для предприятий сельского хозяйства Зюкайского сельского поселения Пермь является перспективным рынком сбыта, а также источником квалифицированных кадров. Социальные возможности. Более высокое качество жизни, доступность образовательной, рекреационной и социальной инфраструктуры привлекают в Пермь жителей из всех населенных пунктов края, в том числе, из Зюкайского сельского поселения. Молодые люди из сельского поселения получают образование в Перми, в частности, в крупных ВУЗах, Пермском государственном техническом университете, Пермском государственном университете, Пермской сельскохозяйственной академии, Пермской медицинской академии, многие находят в Перми работу и возможности самореализации. Рекреационные возможности. Жители Зюкайского сельского поселения могут воспользоваться торговой и развлекательной инфраструктурой города Пермь.

Миграционные связи. Для связей Перми и Зюкайского сельского поселения характерны как безвозвратная, так и временная миграция. Безвозвратный миграционный процесс характерен для жителей сельского поселения, переезжающих на работу или учебу в Пермь. Маятниковая миграция характерна для жителей Зюкайского сельского поселения, временно работающих в Перми.

1.2.2. Современная территориально-планировочная организация сельского поселения

Зюкайское сельское поселение наделено статусом муниципального образования Законом «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Верещагинского района Пермского края» от 18.11.2004. Данным законом установлены границы поселения.

Зюкайское сельское поселение расположено в восточной части Верещагинского района. На севере Зюкайское сельское поселение граничит с Сивинским и Карагайским муниципальными районами, на востоке – с Карагайским муниципальным районом, на юге – с Бородульским сельским поселением, на западе – с Вознесенским сельским поселением

Поселение имеет мозаичную структуру, на территории поселения перемежаются зоны сельскохозяйственных угодий, лесного фонда, земли населенных пунктов. Северная часть поселения занята, в основном, землями сельскохозяйственного назначения и землями лесного фонда.

Основная планировочная ось Зюкайского сельского поселения складывается в направлении Карагайский район – д. Гаврюхино – Вознесенское сельское поселение. Вдоль основной планировочной оси расположены д. Гаврюхино, д. Сивково, п. Зюкайка.

Основным селитебным образованием поселения является п. Зюкайка.

На территории поселения расположены месторождения полезных ископаемых (кирпичных глин, строительных песков). Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

1.3. Текущее состояние жилья и инфраструктуры

1.3.1. Жилищный фонд

Жилищный фонд поселения составляет 32,5 тыс. м2, средняя жилищная обеспеченность – 5 м2/чел.

1.3.2. Инженерная инфраструктура

Таблица 1.3.1. Обеспеченность поселения инфраструктурой

| Населенный пункт | Наличие коммунальной инфраструктуры | Характеристика жилищного фонда |
| --- | --- | --- |
| п. Зюкайка | централизованное водоснабжение, канализация, централизованное теплоснабжение, централизованное электроснабжение, газоснабжение | малоэтажный жилищный фонд, жилье усадебного типа, многоэтажная застройка |
| п. Кукетский | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилищный фонд, жилье усадебного типа |
| д. Салтыково | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилищный фонд, жилье усадебного типа |
| д. Захарята | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилищный фонд, жилье усадебного типа |
| Другие н. п. | централизованное электроснабжение | малоэтажный жилищный фонд, жилье усадебного типа |

Водоснабжение

В п. Зюкайка, п. Кукетский, д. Салтыково и д. Захарята имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источники водозабора – подземные, 14 артезианских скважин.

Водоснабжение жилой застройки других населенных пунктов осуществляется от колодцев.

Таблица 1.3.2. Централизованное водоснабжение Зюкайского сельского поселения

| Населенный пункт | Источники водоснабжения (производительность) | Расход воды населением | Расход воды муниципальными предприятия и учреждениями | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Зюкайка | артезианская скважина (3055 м3/сут) 11 шт. | 1252 м3/сут | 36 м3/сут | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| п. Кукетский | артезианская скважина (240 м3/сут) | 29 м3/сут | 5,4 м3/сут | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| д. Салтыково | артезианская скважина (100 м3/сут) | 8 м3/сут | 0,4 м3/сут | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| д. Захарята | артезианская скважина (150 м3/сут) | 16 м3/сут | 2,8 м3/сут | Требуется сертификация |

Сети водоснабжения характеризуются высокими показателями износа.

Таблица 1.3.3. Сети водоснабжения Зюкайского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность сетей водоснабжения | Диаметр труб магистральной сети водоснабжения | % износа сетей водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Зюкайка | 24,4 км | 250 мм | 80 |
| п. Кукетский | 4,1 км | 250 мм | 80 |
| д. Салтыково | 1 км | 100 мм | 80 |
| д. Захарята | 1,2 км | 100 мм | 80 |

Водоотведение

В сельском поселении имеется централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения. Централизованной системой водоотведения обеспечен жилищный фонд поселка Зюкайка. Стоки поступают на биологические очистные сооружения установленной мощностью 300 м3/сут, сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Лысьва.

Таблица 1.3.4. Сети водоотведения Зюкайского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность сетей водоотведения | Диаметр труб магистральной сети водоотведения | % износа сетей водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Зюкайка | 7,2 км | 250 мм | 60 |

Теплоснабжение

Источником теплоснабжения п. Зюкайка являются 2 котельных, работающих на газе и угле. Централизованное теплоснабжение обеспечивается для зданий учреждений социальной сферы, а также для части жилищного фонда.

Одна котельная находится в муниципальной собственности, вторая ОАО «Зюкайский авторемонтный завод»

Таблица 1.3.5. Источники теплоснабжения

| Населенный пункт | Источники теплоснабжения | Установленная мощность | Присоединенная нагрузка | Износ теплотехнического оборудования | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Зюкайка | 1 котельная | 2,4 Гкал/час | 2,4 Гкал/час | 50% | пр. газ |
| п. Зюкайка | 1 котельная | 0,4 Гкал/час | 0,4 Гкал/час | 50% | уголь |

Сети теплоснабжения характеризуются высокими показателями износа.

Таблица 1.3.6. Сети теплоснабжения Зюкайского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность сетей теплоснабжения | Диаметр труб магистральной сети теплоснабжения | % износа сетей теплоснабжения | Протяженность ветхих тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Зюкайка | 13 км | 250 мм | 80 | 0,3 км |

Отопление жилой застройки других населенных пунктов сельского поселения – печное или электрическое

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Зюкайского сельского поселения осуществляется от Пермской энергосистемы через подстанцию 110/10 Кв. Распределение электроэнергии по поселению осуществляется на напряжении 10/0,4 Кв.

Трассы ВЛ находятся в удовлетворительном состоянии, опоры железобетонные  и деревянные.

ТП, расположенные на территории поселения находятся в удовлетворительном состоянии, согласно многолетних графиков проводится текущее обслуживание и капитальный ремонт.

1.3.3. Транспортная инфраструктура

Транспортное обслуживание населения осуществляется Верещагинским автотранспортным предприятием, регулярное пассажирское сообщение населенных пунктов Зюкайского сельского поселения с г. Верещагино обеспечивается автобусными маршрутами.

Внешние и внутренние транспортные связи Зюкайского сельского поселения обеспечиваются одним автобусным маршрутом.

Таблица 1.3.7. Автобусные маршруты Зюкайского сельского поселения

| Маршрут | Значение |
| --- | --- |
| Верещагино – Зюкайка | районное |
| Сива-Пермь | районное |
| Верещагино-Зюкайка-Карагай-Пермь | районное |

Оборудованные автобусные остановочные пункты находятся в поселке Зюкайка.

Общая протяженность муниципальных автомобильных дорог по Зюкайскому сельскому поселению составляет 36,6 км.

Таблица 1.3.8. Автодороги местного значения Зюкайского сельского поселения

| Дорога | Протяженность (км) | Техническая категория | Тип покрытия | Наличие автобусного сообщения | Ширина проезжей части (м) | Ширина обочины (м) | Состояние (оценка по шкале 1 - 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вознесенское – Карагай | 15 | V | асфальтобетонное | есть | 8 | 2 | 4 |

Таблица 1.3.9. Дорожная сеть населенных пунктов Зюкайского сельского поселения

| Населенный пункт | Протяженность (км) | Протяженность улиц с капитальным покрытием | Протяженность улиц с переходным покрытием | Протяженность улиц с облегченным покрытием | Состояние (оценка по шкале 1 - 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зюкайка | 60,4 | 7,5 | - | 52,97 | 3 |
| Кукетский | 1,7 | 0,4 | - | 1,3 | 3 |
| Захарята | 1,4 | - | - | 1,4 | 3 |
| Салтыково | 1,3 | - | - | 1,3 | 3 |
| Дурово | 0,1 | - | - | 0,1 | 3 |
| Гаврюхино | 0,32 | - | - | 0,32 | 3 |
| Сивково | 0,31 | - | - | 0,31 | 3 |
| Кузьминка | 0,22 | - | - | 0,22 | 3 |
| Сарачи | 0,18 | - | - | 0,18 | 3 |

Дорожная сеть Зюкайского сельского поселения обеспечивает сообщение всех населенных пунктов поселения, рекреационных и промышленных зон, как внутреннее, так и внешнее. Сложившаяся дорожная сеть является достаточной и не требует расширения на расчетный срок.

На территории Зюкайского сельского поселения находятся 2 автозаправочные станции, автосервис, автомойка.

Транспортные предприятия на территории Зюкайского сельского поселения отсутствуют.

Таблица 1.3.10. Показатели транспортной отрасли Зюкайского сельского поселения

| Показатель | Единица измерения | Значение | Прогноз на первую очередь (2020) | Прогноз на расчетный срок (2034) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров (автобусные перевозки) | тыс. чел. | 992 | 990 | 1017 |
| Пассажирооборот | тыс. чел./км. | 177 | 177 | 182 |
| Количество собственных автомобилей | тыс. | 0,07 | 0,1 | 0,2 |

1.4. Ресурсный потенциал

1.4.1. Характеристика геологических и природных условий

Климат поселения умеренно-континентальный, благоприятный для возделывания многих сельскохозяйственных культур. Зима обычно снежная, продолжительная; лето короткое, умеренно-теплое. Средняя годовая температура воздуха около +1,3C°. При этом средняя температура июля, как самого теплого месяца в году +17,7 C°, а января, как наиболее холодного,-15,6 C°. Ветры на территории поселения большей частью южные, юго-западные. Наибольшее количество осадков приходится на июль - август, наименьшее - на февраль - март. В августе – сентябре часто бывают туманы. Устойчивый снежный покров в поселении появляется в конце октября - начале ноября, как правило, после наступления морозов. Территория Зюкайского сельского поселения расположена в зоне грозовой активности, где грозы возможны не только летом, но и зимой. В целом же климат территории поселения позволяет успешно развивать различные отрасли сельского хозяйства, в том числе и садоводство. Благоприятен он и для лесного хозяйства.

Глубина промерзания почвы в среднем 90 см, колеблется от 30 до 150см, зависит от толщины снежного покрова, температуры воздуха зимой, влажности почвы в предзимний период.

Реки имеют устойчивый ледяной покров средней продолжительностью 4,5-5,0 месяцев, который устанавливается во второй половине ноября. Вскрытие рек происходит в конце апреля; продолжительностью ледохода составляет 2-4 дня.

Гидрологическая сеть поселения представлена реками бассейна рек Обва и Лысьва. На территории поселения нет естественных прудов.

Реки и ручьи, протекающие по территории поселения, являются водосборной площадью р.Камы.

Основными древесными породами лесов поселения являются: сосна, ель, пихта, осина, берёза. В подлеске встречается много черёмухи, рябины, жимолости, можжевельника. Богатством флоры поселения является разнотравье обширных лугов в бассейне реки Лысьва. Животный мир поселения типичен для Предуралья и представлен разнообразными видами животных (лось, медведь, дикий кабан, рысь, волк, лисица, белка и др.) и птиц.

Почвенный покров на территории поселения представлен в основном дерново-подзолистыми почвами с небольшими вкраплениями других типов почв. Механический состав почв на 62 % глинистый и тяжелосуглинистый. Почвы малоокультуренные, имеют низкое плодородие – содержание гумуса, подвижного фосфора и обменного калия низкое. Особенности рельефа и тяжелый механический состав почв усложняют ведение сельскохозяйственного производства. Наличие эродированных и эрозионно-опасных земель требуют системного проведения противоэрозионных агротехнических мероприятий.

На территории поселения расположены месторождение строительного песка Захарятское, месторождение кирпичных глин Зюкайское (3,45 тыс. м3).

1.4.2. Экологическая ситуация

Экологическая ситуация на территории поселения подвержена воздействию местных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, сферы ЖКХ, а также транспортной инфраструктуры.

На территории поселения функционируют полигон для переработки ТБО:

Свалка ТБО – д. Сивково – 4,0 Га.

В массе выбросов местной отрасли ЖКХ преобладают твердые вещества (зола углей, сажа, неорганическая и древесная пыль), окись углерода, сернистый ангидрид, окиси азота. Автомобильный и самоходный транспорт загрязняют атмосферу диоксидом азота, стойкими органическими соединениями, оксидом углерода.

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются хозяйственно-бытовые стоки населения: как постоянного местного населения, так и временного населения, дачных и садовых кооперативов.

На территории поселения действует скотомогильник ООО «Россоха», расположенный в поселке Кукетский.

1.5. Социально-экономический потенциал

1.5.1. Демографические характеристики

Численность населения Зюкайского сельского поселения составляет 6614 человек.

Демографическая ситуация в поселении характеризуется повышением уровня смертности. Коэффициент смертности (число умерших на 1000 населения) в 2008 году составил – 15,5. Наряду с естественной убылью населения наблюдается миграционная прибыль населения. Отмечается увеличение миграционного притока населения на территорию поселения, механический прирост населения составляет 15-17 человек в год.

Если существующие демографические тренды,  сохранятся, а количество привлекаемых мигрантов будет увеличиваться, на расчетный срок прогнозируется рост численности населения до 6785 человек.

Рисунок 1.5.1. Тренд изменения численности населения

1.5.2. Социальная сфера

Таблица 1.5.1. Обеспеченность поселения социальной инфраструктурой

| Населенный пункт | Численность населения | Наличие социальной инфраструктуры (существующая / проектируемая) |
| --- | --- | --- |
| п. Зюкайка | 5546 | Средняя общеобразовательная школа 2 Детских сада Библиотека Больница Предприятия торговой инфраструктуры Пожарное депо Клуб детско-юношеской физической подготовки Муз. школа |
| д. Захарята | 252 | Детский сад Фельдшерско-акушерский пункт Дом культуры Предприятия торговой инфраструктуры |
| пос. Кукетский | 653 | Основная общеобразовательная школа Детский сад Фельдшерско-акушерский пункт Библиотека Дом культуры Предприятия торговой инфраструктуры |
| д. Салтыково | 168 | Библиотека Предприятия торговой инфраструктуры |
| Другие населенные пункты | 95 | - |

Основные населенные пункты поселения обеспечены инфраструктурой образования, здравоохранения, культуры. Средние школы сельского поселения  имеют резерв загруженности , детские сады – нехватка мест.

Количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях составляет 250 человек. В учреждениях основного общего образования обучается 902 человека.

Медицинскую помощь населению Зюкайского сельского поселения оказывает муниципальное учреждение здравоохранения «Зюкайская участковая больница», включающая поликлинику, рассчитанную на 88 посещений в смену, и стационар на 20 коек. Также при больнице имеется детская консультация.

На территории поселения имеется два ФАП, оказывающих медицинскую помощь населению в д. Захарята и п. Кукетский.

На территории Зюкайского поселения культурно-досуговую деятельность осуществляют:

  - МУК «Зюкайский Центр Досуга» в п. Зюкайка и структурные подразделения в д. Салтыково, п. Кукетский, д. Захарята;

  - Зюкайская сельская библиотека в п. Зюкайка и Салтыковский отдел Зюкайской сельской библиотеки в д. Салтыково, площадью 250,6 кв.м. и 31,4 кв.м. соответственно.

  - Кукетская сельская библиотека в п. Кукетский.

  - МОУ ДОД «Зюкайская детская музыкальная школа» в п. Зюкайка, расположенное в здании площадью 496 кв.м., посещаемость 90 человек.

На территории поселения имеются следующие муниципальные спортивные сооружения:

- Спортивный зал площадью 149,6 кв.м. и спортплощадка (100 кв.м.) на базе средней образовательной школы в п.Зюкайка;

- Футбольное поле с беговыми дорожками (2000 кв.м.) в п. Зюкайка.

- Клуб детско-юношеской физической подготовки «Мастер».

1.5.3. Экономический потенциал

Экономический потенциал Зюкайского сельского поселения представлен предприятием машиностроительной отрасли ОАО «Зюкайский авторемонтный завод». Основным видом деятельности ОАО является производство центробежных насосов.

В настоящее время на территории всего Зюкайского сельского поселения ведется работа по развитию отрасли рекреации. Зюкайский пруд,  являясь одним из старейших в Верещагинском районе, может быть использован для развития отрасли рыбоводства в Зюкайском сельском поселении.

Малое предпринимательство на территории сельского поселения развито недостаточно.

Так же на территории Зюкайского сельского поселения находится месторождение кирпичных глин – 1345 тыс. м3 по категории А+В+С1 и 760 тыс. м3 по категории С2.

На территории поселения имеются земельные участки под развитие бизнеса и жилищного строительства.

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Органы местного самоуправления Зюкайского сельского поселения сталкиваются с несколькими принципиальными вызовами, преодоление которых необходимо для устойчивого развития поселения.

Экологический вызов. Органы местного самоуправления сельского поселения и муниципального района должны способствовать уменьшению негативной антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Экономический вызов. В настоящее время в сельском поселении не создано достаточного количества рабочих мест. Органы местного самоуправления сельского поселения должны способствовать развитию экономики сельского поселения.

Инфраструктурный вызов. Образовательная инфраструктура, инфраструктура сфер здравоохранения и общественной безопасности нуждаются в улучшении. В улучшении также нуждаются дорожная и коммунальная инфраструктура.

Существуют два основных сценария развития сельского поселения в социально-экономическом и градостроительном отношениях.

Инерционный сценарий будет иметь место, если сохранятся негативные тенденции, связанные с недостаточными объемами инвестиций в социальную сферу, инженерную инфраструктуру, основной капитал предприятий.

Экономический рост при инерционном сценарии не прогнозируется, занятость населения на территории населения обеспечивается за счет предприятий социальной сферы, а также личного подсобного хозяйства. Более 20% трудоспособного населения работают за пределами Зюкайского сельского поселения. Уровень доходов населения, покупательская способность остаются низкими. Основные источники финансирования развития предприятий связаны либо с внутренними инвестициями, либо с бюджетным финансированием.

Численность населения уменьшается опережающими темпами, на расчетный срок возможно снижение численности населения на 30 – 40%. Население свыше 10 человек сохраняют 4 – 5 населенных пунктов.

Новое жилищное строительство практически не ведется, жилищный фонд ветшает, появляются заброшенные дома и целые населенные пункты.

Сеть учреждений социальной сферы уменьшается за счет закрытия учреждений здравоохранения, невозможности работы учреждений культуры ввиду аварийного состояния зданий. Система образования на территории поселения не позволяет подготовить выпускников для продолжения обучения в Вузах. Условия для занятия физической культурой и спортом отсутствуют.

Экологическая обстановка ухудшается за счет загрязнения территории вблизи населенных пунктов, вдоль автомобильных дорог общего пользования твердыми бытовыми отходами, подземных и поверхностных вод жидкими бытовыми отходами из выгребов.

Инженерная инфраструктура ветшает, стабильное централизованное водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение не обеспечиваются. Другие виды инженерной инфраструктуры отсутствуют.

Дорожное хозяйство деградирует, сеть дорог с усовершенствованным покрытием не соответствует ГОСТ Р 50597-93, таким образом, безопасность дорожного движения на территории поселения не обеспечивается.

Целевой сценарий предполагает постепенный выход Зюкайского сельского поселения из инфраструктурного кризиса. Хотя нерентабельные предприятия, отдельные предприятия социальной сферы, а также избыточные мощности инженерной инфраструктуры могут сокращаться, в целом будет наблюдаться экономический рост, улучшение качества жилищного фонда, качества социальной сферы, обеспеченности коммунальными благами.

Целевой сценарий исходит из увеличения бюджетного и частного финансирования в приоритетных направлениях. За счет расширения спектра предприятий малого и среднего бизнеса увеличивается доходная часть бюджетов органов местного самоуправления (на уровне муниципального района и сельского поселения).

Численность населения уменьшается за счет отрицательного коэффициента естественного воспроизводства населения (ввиду относительно низкого коэффициента рождаемости), однако продолжительность жизни увеличивается, а миграция обеспечивает умеренный рост численности населения (5 – 10%).

В связи с увеличением покупательной способности населения, наличием перспектив трудоустройства на территории поселения ведется активное жилищное строительство, уровень жилищной обеспеченности приближается к 30 – 40 м2 на 1 человека.

Сеть учреждений социальной сферы, возможно, уменьшится за счет оптимизации, переноса части образовательных учреждений и учреждений здравоохранения в общерайонные центры социального обслуживания, однако доступность и качество услуг социальной сферы улучшится. На территории сельского поселения сохраняется в прежнем объеме сеть учреждений культуры, вместимость детских садов увеличивается, улучшаются условия для занятия физкультурой и спортом, появляются возможности получения дополнительного образования.

Экологическая обстановка улучшается за счет внедрения новых технологий в отрасли ЖКХ, комплексной Схемы сбора отходов.

Инженерная инфраструктура развивается за счет преимущественно индивидуальных решений в водоочистке, энергоснабжении. Хозяйственно-питьевое водоснабжение и централизованное электроснабжение обеспечиваются для всех жителей поселения.

Благодаря своевременному текущему ремонту дорог за пределами населенных пунктов, реконструкции и благоустройству дорог в черте крупнейших населенных пунктов, на территории поселения обеспечивается безопасное дорожное движение.